## Slide 1
البتروكيماويات والصناعات البتروكيماوية
Petrochemicals
&
Petrochemical Industries
إعداد
د. محمد النويهي أ.د. سالم الذياب
قسم الكيمياء – كلية العلوم - جامعة الملك سعود
المرجع
كتاب الصناعات البترولية والبتروكيماوية
للدكتور سالم بن سليم الذياب

## Slide 2
محتوى مقرر 342 كيم
الجزء الاول
البتروكيماويات و الصناعات البتروكيماوية
---------------------------------------
مقدمة
- مكونات النفـط
- تنقية المنتجات البترولية
- الكيماويات البترولية و البتروكيماويات
- مراحل إنتاج البتروكيماويات
البتروكيماويات
- البتروكيماويات من الميثان
- البتروكيماويات من الإيثان
البتروكيماويات من الايثلين
- البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
البتروكيماويات من البروبلين
البتروكيماويات من البوتان
البتروكيماويات من النافثا ]البتروكيماويات من ( البنزين – التولون - الزايلين )[

## Slide 3: Petroleum
What is petroleum?
Petroleum is a compound of two Latin words: petra (rock) + oleum (oil).
Petroleum also is called crude oil, crude, black gold.
Bitumen (tar) is a solid or semisolid form of petroleum.
Biocrude comes from plants or municipal wastes.
There are hundreds of different crude oils with a wide range of physical and chemical properties; properties vary with location, depth, and age of the oil field.

## Slide 4
OPEC, Embargos, and Conservation:
The Organization of Oil Exporting Countries (OPEC) was founded by five countries Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Venezuela in 1960.
OPEC now includes 13 members: Algeria, Angola, Ecuador, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.
The organization-especially Saudi Arabia, which is the richest in reserves-strives to stabilize oil prices by acting as a “swing” producer, raising production when prices are high and cutting production when prices are low.
Petroleum

## Slide 5: Petroleum
Economics:
Petroleum is an important source of energy.
BP statistical Review of world energy 2015
Large-scale petroleum production began in the late 1850s, and by 1970, oil had overtaken coal as the world’s leading source of energy.
Petroleum is a raw material from which we produce lubricants, petrochemicals, construction materials, and thousands of consumer products.

## Slide 6
Petroleum refineries provide precursors for petrochemicals,
Petroleum

## Slide 7: Petroleum

## Slide 8: Petroleum
Some crude oil is as clear as vegetable oil and other crudes are green, brown, or black.
Some flow like water, while others don’t flow at all unless they are heated.
Bitumen and tar are black and gooey.
Petroleum is not a single substance.
Petroleum is a complex mixture of countless organic molecules derived from ancient microorganisms.
Most of the molecules are hydrocarbons.
Some contain sulfur, nitrogen, oxygen, or trace elements.
Raw crude oil contains inorganic matter, such as water, salt, inorganic sulfur, and dirt.
Chemical Composition:
Appearance:

## Slide 9: Petroleum
Molecular Composition:
Saturated hydrocarbons can be acyclic paraffins (alkanes) or cyclic paraffins (naphthenes).
Olefins are very rare in natural petroleum.
They are mainly products from thermal cracking in refineries.
Hydrocarbon Ring Compounds (Naphthenes and Aromatics).
Heteroatom compounds contain sulfur, nitrogen, oxygen, and trace elements
Sulfur is found primarily as H2S, mercaptans, sulfides, disulfides, thiophenes, benzothiophenes, and polybenzothiophenes.
Nitrogen is present primarily pyrroles, pyridines, quinolines, indoles, and carbazoles.
Amides and oxazoles contain both nitrogen and oxygen.
Amines are not found in raw crudes.
Oxygen compounds include naphthenic acids, carboxylic acids, phenols, cresols, and furans.

## Slide 10: Petroleum
Light Crude oil
It has low density and flows freely at RT.
It has low viscosity, low specific gravity and high API gravity due to the presence of a high proportion of light hydrocarbon fractions.
It generally has a low wax content as well.
It receives a higher price than heavy crude oil on commodity markets because it produces a higher percentage of gasoline and diesel fuel when converted into products by an oil refinery.
Heavy crude oil or extra heavy crude oil
It is any type of crude oil which does not flow easily.
Its density or specific gravity is higher than that of light crude oil.
It has more negative impact on the environment than its light counterpart since its refinement requires the use of more advanced techniques an the use of contaminants.

## Slide 11: Petroleum
Petroleum Refining Processes
Crude oil comes from the ground mixed with a variety of substances: gases, water, salt, and dirt.
These must be removed before the crude can be transported effectively and refined without undue fouling and corrosion.
Crude Oil Preprocessing
In refineries, crude desalting units provide subsequent cleanup (treated with hot water).
Salts can deactivate catalysts and induce corrosion in major equipment.
Generally, the crude oil floats on the water.
The water is withdrawn from the bottom and is disposed at the well site.
Gases are withdrawn from the top and piped to a natural-gas processing plant or reinjected into the reservoir to maintain well pressure.
Crude oil is pumped either to a refinery through a pipeline or to storage to await transportation by other methods.

## Slide 12
تعتمد الصناعات البترولية على عدد كبير من الأنشطة التي تتطلب أجهزة متخصصة وعمالة مدربة. وتشمل تلك الأنشطة العمليات التالية:
الانشطة المتعلقة بالصناعة البترولية
الكشف عن النفط
الحفر
استخراج النفط
معالجة النفط
نقل النفط
التكرير
وأهم ما يـمـيز هذه الصناعة هي الصناعة القائمة على تكرير النفط للحصول على المنتجات البترولية

## Slide 13
المنتجات البترولية
تشمل:
- الغازات (الميثان والايثان والبوبان والبوتان )
- مقطرات خفيفه (ايثر بترولي وجازولين ونافثا)
- مقطرات متوسطة (كيروسين والديزل)
- مقطرات ثقيلة (زيوت التزييت والتشحيم والشموع والاسفلت)
تكرير النفط هو العمليات الضرورية التي يمكن بها معالجة الزيت الخام، واستخلاص المركبات العديدة المرغوب فيها منه، وتحويلها إلى منتجات صالحة للاستهلاك، إذ ليس من الممكن استعمال زيت البترول الخام بالصورة التي يوجد بها باطن الأرض. والمقصود بالتكرير تكسير الزيت الخام إلى مكوناته وجزيئاته الأصلية وإعادة ترتيبها لتكون مجموعات تختلف عن الموجودة في الزيت الخام، أي تصنيعها إلى منتجات نهائية صالحة للاستخدام.

## Slide 14
مكونات النفـط
-
الكيماويات البترولية
-
البتروكيماويات

## Slide 15
نوع المنتج |  | عدد ذرات الكربون | درجه مئوية | الاستخدامات
غازات طبيعية | ميثان، ايثان بروبان، بوتان | 1-2 3-4 | -162 ، -89 -42، 0 | وقود وصناعه بتروكيماويه
مقطرات خفيفة | ايثر بترولي الجازولين نافثا (البجروين) | 5-6 5-10 6-12 | 35-60 35-175 65-200 | مذيبات ومنظفات وقود السيارات مذيب ووقود محركات وصناعات بتروكيماويه
مقطرات متوسطة | كيروسين (بارافين) زيت الغاز أو (الزيت الخفيف) أو (وقود الديزل) | 10-18 12-25 | 150-325 210-360 | وقود المحركات النفاثة ومكائن الحراثة ووقود للمنازل وقود لمحركات (الديزل) وأغراض التدفئة المنزلية
مقطرات ثقيلة (زيت الوقود) (المازوت) | زيوت تزييت شموع قار او زفت (بتومين أو اسفلت) | 23-50 20-40 أكثر من | 370-700 350-560 أعلي من 700 | زيوت معدنيه ثقيلة ووقود للسفن وزيوت تزييت وتشحيم شمع برافين وفازلين أسفلت الطرق والمواد العازلة للمياه
مكونات النفط

## Slide 16
هي احد منتجات تكرير النفط الرئيسيه فتقطر عند درجه حرارة تتراوح مابين 65 الى 200 ْم وتتكون جزيئاتها من عدد من ذرات الكربون تتراوح ما بين 6 الى 12 ذرة كربون ويمكن تقسيم النافثا الى نوعين هما :
أ) النافثا الخفيفة:
تسود في هذا النوع الهيدروكربونات ذات السلاسل المفتوحه وتستخدم لانتاج الاوليفينات وانتاج الجازولين.
وتنتج باستخدام طريقه التكسير البخاري خاصه في البلدان التي تفتقر الى انتاج الاولوفينات من الغاز الطبيعي.
ب) النافثا الثقيله:
وهذه تسود فيها الهيدروكربونات الحلقيه وتستخدم في انتاج المركبات الاروماتيه.
و تنتج بعمليات تسمى ”تهذيب النافثا“ باستخدام مواد محفزه مثل / البلاتين بحيث تتحول مركبات الكربون الهيدروجينيه الخطيه والحلقيه على حد سوا الى مركبات اروماتيه مثل البنزين والتولوين والبارازايلين والميتازايلين والاورثوزايلين.
هو أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط من المحروقات عالية الكفاءة قليلة الكلفة قليلة الانبعاثات الملوثة للبيئة.
الغاز الطبيعي مورد طاقة أوليّة مهمة للصناعة الكيماوية.
يتكون الغاز الطبيعى من العوالق ، وهي كائنات مجهرية تتضمن الطحالب والكائنات الأولية التي ماتت وتراكمت في طبقات المحيطات والأرض، وانضغطت البقايا تحت طبقات رسوبية. وعبر آلاف السنين قام الضغط والحرارة الناتجان عن الطبقات الرسوبية بتحويل هذه المواد العضوية إلى غاز طبيعى
الميثان – المُكوِن الرئيسى للغاز الطبيعى.
النافثا
الغاز الطبيعي
Notes: Saudi Basic Industries Corporation سابك ماذا يدل عليه الاسم (الشركة السعودية للصناعات الاساسية )

## Slide 17: Natural Gas
Natural gas is a naturally occurring mixture of simple hydrocarbons and nonhydrocarbons that exists as a gas at ordinary pressures and temperatures.
Natural gas consists principally of methane (CH4) and ethane (C2H6), with fractional amounts of propane (C3H8), butane (C4H10), and other hydrocarbons, pentane (C5H12) and heavier.
Natural gas containing the first two of these compounds, hydrogen sulfide and carbon dioxide, is termed “sour” and the contaminants are referred to as “acid” gases.
Natural gas that contains low enough concentrations of the acid gases to meet sales specifications is termed “sweet.”
Natural gas that contains only traces of other compounds is dry gas.
If natural gas contains significant amounts of ethane, propane, butanes, and higher hydrocarbons, it is called wet gas.

## Slide 18
يستخدم الهيدروجين H2 لتنقية القطفات البترولية كا النافثا من المركبات الكبريتية أو النيتروجينية أو الاوكسيجينية بتحويلها الى :- كبريتيد الهيدروجين أو أمونيا أو ماء على التوالي كما تتحول المركبات الأليفاتية غير المشبعة الى برافينات.
تتم العملية تحت ضغط جوي عال وعند درجة حرارة 250-400 درجة مئوية بإستخدام عامل مساعد مثل اكاسيد الكوبالت والمولبيدنيوم المحمولة على اكسيد الالومنيوم
تنقية القطفات البترولية بالهدرجة

## Slide 19
هي العمليات التي يتم من خلالها تحويل مكونات النفط أو الغاز الطبيعي أو مشتقاتهما (كمواد خام) لعدد كبير من المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والتي تسمى بالبتروكيماويات أو المنتجات البتروكيماويه.
هى المواد الكيميائية (أوالكيماويات) التي يتم إنتاجها من مكونات النفط والغاز الطبيعي , وعددها محدود وتسمى البتروكيماويات الاساسية وتعتبر القاعدة الاساسية للصناعات البتروكيماوية الأخرى (الوسطية والنهائية ) وتنتمي أساساً إلى ثلاث مجموعات هي :
1) الاولوفينات (التي تضم الإيثلين والبروبلين وغيرها)
2) المركبات الاروماتية (التي تضم البنزين والتولوين و الزايلين)
3) المركبات الأوكسجينية (كالميثانول و الإيثانول)
الصناعات البتروكيماوية
البتروكيماويات

## Slide 20
يمر تصنيع البتروكيماويات بعدة مراحل
- مرحلة البتروكيماويات الأساسية
- مرحلة البتروكيماويات الوسطية
- مرحلة البتروكيماويات النهائية
تحويل المواد الخام (ميثان – إيثان – بروبان – البوتان - النافثا) إلى بتروكيماويات أساسية (الميثانول – النشادر – الايثيلين – البروبلين – البوتادايين – البنزين – الزايلين)
تمثل حلقة الوصل بين البتروكيماويات الأساسية و معظم البتروكيماويات النهائية مثل (فورمالدهيد – ميلامين - أكسيد الإيثيلين – اثيلين جليكول - ايثانول – أحادي كلوريد الفاينيل - حمض ترفثاليك ....
مثل بوليمرات (اللدائن – والالياف الصناعية – والمطاط) – الميلامين فورم الدهيد ....
و تمثل البتروكيماويات الاساسية والبتروكيماويات الوسطية والنهائية المواد الخام الأساسية للصناعات التحويلية (الاستهلاكية)
مراحل إنتاج البتروكيماويات

## Slide 21
الصناعات التحويلية - Down Stream Industries
هي العمليات الصناعية التى تستخدم البتروكيماويات ومشتقاتها لانتاج منتجات استهلاكية ومن تلك الصناعات – صناعة { الغزل و النسيج - الدهانات - المواد اللاصقة – الأصباغ (الملونات ) - أغشية التناضح العكسى (تحلية المياه)- المنظفات الصناعية}
وانتاج الملابس - أدوات الطبخ - مواد التنظيف وغيرها , علاوة على ذلك تشكل منتجات الشركات البتروكيماوية أساساً لصناعة أجزاء كثيرة من الحاسبات الآلية ومختلف الأجهزة الإلكترونية، كما تسهم الأسمدة في زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية في مختلف أرجاء العالم. وتدخل كذلك في صناعة قطع غيار السيارات - أنابيب المياه - المعدات الطبية - المركبات الفضائية - الثلاجات والغسالات , كما تستخدم في مشاريع البناء حول العالم وتساعد في تشغيل السيارات ومكيفات الهواء وغير ذلك من المجالات ما يجعلها أساسية للحياة اليومية .
الصناعات التحويلية
Down Stream Industries

## Slide 22
البتروكيماويات
Petrochemicals

## Slide 23
البتروكيماويات القائمة على مقطرات البترول الاخرى
البتروكيماويات القائمة على الايثان
البتروكيماويات القائمة على الميثان
أسود الكربون
الأسيتلين
غاز التصنيع Synthesis Gas
(CO/H2)
الميثانول
النشادر
إيثيل هكسانول (أوكتانول)
البتروكيماويات القائمة على الايثان
بولي ستيرين
بولي كلوريد الفاينيل
بولي ايثيلين
بولي خلات الفاينيل
ايثانول
الاسيتالدهيد
اكسيد الايثيلين
حمض الاكريليك
البتروكيماويات القائمة على النافثا
(المركبات الاروماتية)
البتروكيماويات القائمة على البيوتان
البتروكيماويات القائمة على البروبلين
البتروكيماويات من البنزين
البتروكيماويات من التولوين
البتروكيماويات من الزايلين
البتروكيماويات
Petrochemicals

## Slide 24
البتروكيماويات من الميثان
Petrochemicals from Methane

## Slide 25
- الميثان هو أصغر الجزيئات العضوية CH4
الميثان
غاز التصنيع
Synthesis Gas
(CO/H2)
الأسيتيلين
أسود الكربون
يستفاد منه في إنتاج
الميثانول
Methanol
- الميثان يتوفر بكثرة في الغاز الطبيعي إذ يمثل حوالي 90% .
كلوريدات الميثان
النشادر
Ammonia
إيثيل هيكسانول
2-Ethyl hexanol
البتروكيماويات من الميثان Petrochemicals from Methane

## Slide 26
ينتج غاز التصنيع بشكل رئيسي من الميثان بالطرق الآتية:
1) طريقة الإصلاح البخاري Steam Reforming
2) طريقة التكسير الحراري Auto-thermal Cracking
يتفاعل الميثان مع بخار الماء فى وجود وسيط من النيكل المحمول على أكسيد الألومنيوم.
غاز التصنيع (CO/H2) Synthesis Gas
البتروكيماويات من الميثان
وتتم عملية فصل المكونات عن بعضها بواسطة التكثيف والتقطير أو بالتبريد أو الامتصاص

## Slide 27
غاز التصنيع Synthesis Gas
(CO/H2)
CO
يستخدم في تصنيع
H2
- الميثانول
- حمض الخليك
- الفوسجين
- تنقية المنتجات البترولية (الصناعات البترولية)
- إنتاج الأمونيا (الصناعات البتروكيماوية)
- تحسين الجازولين (الصناعات البترولية)
- انتاج الميثانول (الصناعات البتروكيماوية)
يستخدم في
غاز التصنيع (CO/H2) Synthesis Gas
البتروكيماويات من الميثان

## Slide 28
الميثانول
النشادر
إيثيل هكسانول (أوكتانول)
أسود الكربون
الأسيتلين
الفورمالدهيد
حمض الخل
كلوروميثان
ميثيل ثالثي بيوتيل الإثير
الأمينات الميثيلية
الاسترات
سيانيد الهيدروجين
اليوريا
نترات الأمونيوم
كبريتات الأمونيوم
فوسفات الأمونيوم
الأسمدة المركبه
حمض النيتريك
راتنجات الأسيتال
راتنجات الفينول فورمالدهيد
راتنجات اليوريا فورمالدهيد
راتنجات الميلامين فورمالدهيد
1,4-بوتان دايول
سداسي الميثيلين رباعي الأمين
بنتا إرثريتول
غاز التصنيع Synthesis Gas
(CO/H2)
خلات الفاينيل
البتروكيماويات من الميثان Petrochemicals from Methane

## Slide 29
- سائل عديم اللون و الرائحة.
- سريع الإلتهاب (درجة غليانه 65C) .
- تبلغ نسبة الميثانول المنتج من الميثان (كمادة خام) حوالى 90%.
    أولا: الميثانول CH3OH Methanol
البتروكيماويات من الميثان
أهمية الميثانول:
- إستخدامه كوقود للسيارات و فى المنازل.
- إستخدامه كوقود فى الأفران و الغلايات البخارية و فى التربينات الغازية.
- إستخدامه كمذيب.
- إستخدامه كمصدر مهم فى إنتاج العديد من المواد الكيماوية اللازمة لصناعات مختلفة:
 50% لصناعة الفورمالدهيد.
 20% لصناعة ترفثلات ثنائى ميثيل (اللازم لإنتاج ألياف البولي إستر) و صناعة الميثاكريلات (اللازمة لصناعة اللدائن)
 30% لصناعة العديد من المنتجات الأخرى مثل حمض الخل و كلوريد الميثيل (يستعمل فى صناعة مطاط السليكون).
خواصه:
تحضيره فى الصناعة من الميثان (غاز التصنيع):

## Slide 30
1) الفورمالدهيد HCHO Formaldehyde
- تبلغ درجة غليانه 19C .
- غير ثابت حيث يتبلمر بسهولة إلى راتنجات الأسيتال (بولى أكسى مثيلين) لذا يحول إلى محلول مخفف (30-37%).
- يدخل كمادة أساسية لانتاج العديد من المشتقات المختلفة مثل:
    أولا: الميثانول CH3OH Methanol
البتروكيماويات من الميثان
1) المشتقات من الفورمالدهيد
أهمية الفورمالدهيد:
خواصه:
- ينتج بالأكسدة الهوائية للميثانول.
تحضيره من الميثانول:
4,1 بيوتان دايول 1,4-Butanediol
سداسى الميثيلين رباعى الأمين Hexamethylene tetramine (HMT) 6-
بنتا إرثريتول Pentaerythritol
راتنجات ) الفينول فورمالدهيد -اليوريا فورمالدهيد - الفينول فورمالدهيد(

## Slide 31
1-1) بيوتان دايول 1,4-Butanediol
- يحضر بتفاعل الفورمالدهيد مع الأسيتيلين بوجود عامل حفاز (أستيليد النحاس و البزموث على حامل من SiO2 أو سيليكات المغنسيوم)
- وتبرز أهميته فى صناعة الألياف الصناعية (البولى إستر و اللدائن و البولى يوريثان).
- يستخدم فى تحضير المذيب المعروف بالتتراهيدروفيوران THF
    أولا: الميثانول CH3OH Methanol
البتروكيماويات من الميثان
1) المشتقات من الفورمالدهيد
1-2) سداسى الميثيلين رباعى الأمين Hexamethylene tetramine (HMT)
- يحضر بتفاعل الأمونيا مع الفورمالدهيد بنسبة 6/4 بإمرار الأمونيا داخل الفورمالين عند 20-30C مع التحريك و يبخر المحلول للتخلص من الماء لينتج المركب على شكل بلورات صلبة عديمة اللون.
- يعرف بالهكسامين.
- يستخدم كرابطة عرضية فى راتنجات الفينول فورمالدهيد من النوع نوفولاك.
- يستخدم كمبيد للفطريات و إنتاج بعض المركبات الصيدلانية.

## Slide 32
1-3) بنتا إرثريتول Pentaerythritol
- يحضر بتفاعل الفورمالدهيد مع الأسيتالدهيد فى محلول هيدروكسيد الكالسيوم المائى أو هيدروكسيد الصوديوم عند 15-45C.
- يستخدم فى صناعة المنظفات غير الأيونية و صناعة المتفجرات ويستخدم فى صناعة الدهانات من نوع الألكيد.
    أولا: الميثانول CH3OH Methanol
البتروكيماويات من الميثان
1) المشتقات من الفورمالدهيد

## Slide 33
    أولا: الميثانول CH3OH Methanol
البتروكيماويات من الميثان
1) المشتقات من الفورمالدهيد

## Slide 34
2) حمض الخل HCOOH Acetic acid
    أولا: الميثانول CH3OH Methanol
البتروكيماويات من الميثان
2) المشتقات من حمض الخل
- يحضر بتفاعل الميثانول مع أول أكسيد الكربون (بوجود أيوديد الكوبلت مع قليل من الماء كعامل مساعد).
أهميته فى الصناعة و المختبرات:
- 50% لإنتاج خلات الفاينيل الأحادية Vinyl acetate monomer.
- انتاج خلات السليلوز (اللازمة لإنتاج الألياف الصناعية).
- إنتاج حمض الخل اللامائى Acetic anhydride (اللازم لإنتاج الأسبرين).
- إنتاج خلات الميثيل و خلات أيزوبروبيل و خلات البيوتيل و الأسيتانيليد و كلوريد الأسيتيل و الأسيتاميد.
- يستخدم كمذيب.
تحضيره من الميثانول:

## Slide 35
    أولا: الميثانول CH3OH Methanol
البتروكيماويات من الميثان
2) المشتقات من حمض الخل
2-1) إنتاج خلات الفاينيل Vinyl acetate
إنتاج خلات الفاينيل:
- تنتج بتفاعل حمض الخل مع الأسيتيلين فى الطور الغازى.
- أو بتحويل حمض الخل إلى خلات الصوديوم التي تتفاعل مع الإيثيلين فى محلول حمض الخل بوجود كلوريد البلاديوم.

## Slide 36
    أولا: الميثانول CH3OH Methanol
البتروكيماويات من الميثان
2) المشتقات من حمض الخل
- مادة شفافة لا لون لها.
- تنتفخ فى الماء و لا تقاوم الأحماض و القلويات.
- تستخدم كمادة لاصقة بين طبقتى الزجاج و ذلك لقابليتها الشديدة للإلتصاق بأسطح الزجاج و المعادن المختلفة كالزجاج الأمامى للسيارات
- تستخدم فى صناعة الدهانات المائية (لاتكس).
- تستخدم فى الورنيشات (مادة تلميع السطوح) و اللاكيهات.
- تستخدم فى الخرسانة الراتنجية.
- تستخدم فى تحضير Poly(vinyl alcohol) بالتحلل الكحولى باستخدام الميثانول مع ميثوكسيد الصوديوم.
تستخدم Poly(vinyl alcohol) فى صناعة غراء النسيج و المواد اللاصقة.
تستخدم خلات الفاينيل لإنتاج Poly(vinyl acetate) عن طريق البلمرة المستحلبة و التي تتميز بالآتي:
استخدام خلات الفاينيل:

## Slide 37
3) كلوروميثان H3CCl Chloromethane
    أولا: الميثانول CH3OH Methanol
البتروكيماويات من الميثان
3) المشتقات من كلوروميثان
تحضير كلوروميثان
يستخدم كلوروميثان
- لإنتاج كلوريدات الميثان الثنائية و الثلاثية (الكلوروفورم) و الرباعية. و التى تستخدم كمذيبات – غير قابلة للإشتعال (ما عدا الكلوروميثان).
- كمادة وسيطة و أساسية لإنتاج العديد من الكيماويات مثل:
يستخدم فى انتاج الفلوروبلاست [CF2-CF2]n.
يستخدم فى أجزاء من الآلات التى تعمل فى درجات حرارة تتراوح ما بين -290-160C.
يمكن إستعماله لوقت قصير عند درجة حرارة ما بين 300-400C.
يستخدم فى الأوساط التى تؤدي إلى تآكل المعادن.

## Slide 38
4) ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر Methyl tertiary butyl ether
    أولا: الميثانول CH3OH Methanol
البتروكيماويات من الميثان
- تنتج من تفاعل الميثانول مع الأيزوبيوتيلين
- يضاف إلى وقود السيارات لتحسين نوعيته بدلا من مركبات الرصاص.
- تحضر بتفاعل الميثانول مع الأمونيا
- تصاحب الأمينات الأولية نواتج من أمينات ثانوية و ثالثية بإختلاف ظروف التفاعل و نسبة الميثانول إلى الأمونيا.
5) الأمينات الميثيلية Methyl amines
- تستخدم كمادة وسيطة لإنتاج المذيبات مثل DMF & DMAc. و المبيدات الحشرية و مبيدات الأعشاب و المستحضرات الصيدلانية و المنظفات.

## Slide 39
6) الإسترات Esters
    أولا: الميثانول CH3OH Methanol
البتروكيماويات من الميثان
7) سيانيد الهيدروجين Hydrogen cyanide
- يستخدم الميثانول لإنتاج عدد كبير من المركبات التى تدخل فى إنتاج اللدائن و الألياف الصناعية مثل
Methyl methacrylate
Dimethylterphthalate
- يحضر بتفاعل الميثانول مع أول أكسيد الكربون
- يستخدم لتحضير العديد من المواد الكيميائية اللازمة لصناعة الألياف الصناعية مثل الأكريلونيتريل و الميثيل ميثاأكريلات

## Slide 40
البتروكيماويات القائمة على الميثان Petrochemicals from Methane
الميثانول
النشادر
إيثيل هكسانول (أوكتانول)
أسود الكربون
الأسيتلين
الفورمالدهيد
حمض الخل
كلوروميثان
ميثيل ثالثي بيوتيل الإثير
الأمينات الميثيلية
الاسترات
سيانيد الهيدروجين
اليوريا
نترات الأمونيوم
كبريتات الأمونيوم
فوسفات الأمونيوم
الأسمدة المركبه
حمض النيتريك
راتنجات الأسيتال
راتنجات الفينول فورمالدهيد
راتنجات اليوريا فورمالدهيد
راتنجات الميلامين فورمالدهيد
1,4-بوتان دايول
سداسي الميثيلين رباعي الأمين
بنتا إرثريتول
غاز التصنيع Synthesis Gas
(CO/H2)
خلات الفاينيل

## Slide 41
    ثانيا: النشادر NH3 Ammonia
البتروكيماويات من الميثان
الأمونيا غاز له رائحة مميزة و درجة غليانها -33.3°C.
يستخدم 75% من الأمونيا فى صناعة الأسمدة المختلفه العضوية وغير العضوية .
يتم إنتاج الأمونيا بتفاعل النيتروجين مع الهيدروجين باستخدام اكسيد الحديد المنشط بأكسيد الالومنيوم
يفصل النيتروجين من الهواء بواسطة التقطير التجزيئي
يتم الحصول عليه من غاز التصنيع (CO/H2) بعد أكسدة أول اكسيد الكربون الى ثنائي الاكسيد بمحفزات مؤكسدة يلي ذلك استخدام DEA الذي يعمل على إمتصاص CO2
تحضير النشادر

## Slide 42
1) اليوريا Urea
    ثانيا: النشادر NH3 Ammonia
البتروكيماويات من الميثان
المشتقات من اليوريا
- اليوريا مادة بلورية بيضاء درجة إنصهارها 132.5°C.
- أعلى الأسمدة النيتروجينية تركيزا بالنيتروجين 46.6%.
تحضير اليوريا:
- تتفاعل اليوريا مع الماء و ينطلق النشادر و ثانى أكسيد الكربون.
خواص اليوريا:

## Slide 43
    ثانيا: النشادر NH3 Ammonia
البتروكيماويات من الميثان
المشتقات من اليوريا
استخدامات اليوريا:
- إنتاج اليوريا فورمالدهيد.
- تستخدم اليوريا كسماد – علف للماشية – دباغة الجلود.

## Slide 44
    ثانيا: النشادر NH3 Ammonia
البتروكيماويات من الميثان
المشتقات من اليوريا
- انتاج الميلامين (يوريا + نشادر). و الذي يستخدم في تحضير راتنجات الميلامين فورمالدهيد.
راتنجات الميلامين فورمالدهيد

## Slide 45
2) نترات الأمونيوم NH4NO3 Ammonium nitrate
    ثانيا: النشادر NH3 Ammonia
البتروكيماويات من الميثان
- تحضير النيترات الأخرى مثل نيترات الصوديوم يتم بتفاعل النشادر مع الأكسجين لتعطى NO, NO ثم تتفاعل الأكاسيد الناتجة مع كربونات الصوديوم.
- تستخدم في صناعة الأسمدة – المتفجرات – مبيدات الأعشاب الضارة و الحشرات.
3) كبريتات الأمونيوم (NH4)2SO4 Ammonium sulfate
- تستخدم فى صناعة الأسمدة – معالجة المياه – لمكافحة حرائق الغابات (إعاقة الإشتعال)
4) فوسفات الأمونيوم Ammonium phosphate (NH4)3PO4
- تستخدم فى صناعة الأسمدة – لمكافحة حرائق الغابات (إعاقة الإشتعال)

## Slide 46
5) الأسمدة المركبة Compound fertilizers
    ثانيا: النشادر NH3 Ammonia
البتروكيماويات من الميثان
6) حمض النيتريك HNO3 Nitric acid
- عبارة عن خليط من الأسمدة النيتروجينية و الفوسفاتية و البوتاسية للحصول على أسمدة تحتوى على N, P, K.
- مثال 23-23-0 تعنى
خلطة من يوريا + ثنائى أمونيوم فوسفات + سلفات البوتاسيوم تكون نسب النيتروجين و الفوسفور و البوتاسيوم هى 23/23/0 و النسبة الباقية هي عبارة عن مواد حاملة أو Additives
- يستخدم 75% في إنتاج الأسمدة.
- إنتاج نيترات السليلوز المستخدم في دهانات السيارات و صناعة المتفجرات.

## Slide 47
البتروكيماويات القائمة على الميثان Petrochemicals from Methane
الميثانول
النشادر
إيثيل هكسانول (أوكتانول)
أسود الكربون
الأسيتلين
الفورمالدهيد
حمض الخل
كلوروميثان
ميثيل ثالثي بيوتيل الإثير
الأمينات الميثيلية
الاسترات
سيانيد الهيدروجين
اليوريا
نترات الأمونيوم
كبريتات الأمونيوم
فوسفات الأمونيوم
الأسمدة المركبه
حمض النيتريك
راتنجات الأسيتال
راتنجات الفينول فورمالدهيد
راتنجات اليوريا فورمالدهيد
راتنجات الميلامين فورمالدهيد
1,4-بوتان دايول
سداسي الميثيلين رباعي الأمين
بنتا إرثريتول
غاز التصنيع Synthesis Gas
(CO/H2)
خلات الفاينيل

## Slide 48
    ثالثا: إيثيل هكسانول (أوكتانول) Octanol
البتروكيماويات من الميثان
يستخدم فى تحضير Dioctyl phthalate الذي يعمل كملدن للمنتجات البلاستيكية
يستخدم فى صناعة راتنجات الألكيد و بولى استر غير مشبع و زيوت التشحيم التركيبية
2
Dioctyl phthalate
Phthalic anhydride

## Slide 49
    الأسيتلين
البتروكيماويات من الميثان
- يستخدم فى عمليات اللحام
- يستخدم فى تحضير العديد من المركبات العضوية

## Slide 50
    أسود الكربون
البتروكيماويات من الميثان
- فحم أسود نقى يصنع على هيئة مساحيق جافة
- يحضر عن طريق الحرق الجزئى لمركبات الكربون الهيدروجينية الغازية أو السائلة
- يضاف بنسبة 50% إلى المطاط المستخدم فى صناعة الإطارات لمقاومته حرارة الإحتكاك
- يضاف إلى اللدائن و البويات و الحبر الأسود و حبر المطابع - الإسطوانات الموسيقية – ورق الكربون
- يستخدم فى إنتاج المهابط الكهربائية

## Slide 51
البتروكيماويات من الإيثان و مقطرات البترول الأخرى
Petrochemicals from Ethane and Other Distillates

## Slide 52
- يتحول الإيثان و مقطرات البترول الأخرى مثل البروبان و البيوتان و النافثا إلى مركبات هامة هي المركبات الأروماتية و الأوليفينات.
و من الأوليفينات (إيثيلين – بروبلين – بيوتادايين – أيزوبيوتيلين) وهى تعتبر اللبنات الأساسية لإنتاج اللدائن – المطاط - منتجات بتروكيماوية.
ويتم التحول عن عملية التكسير البخاري و تعتمد هذه الطريقة على الحرارة – الضغط – زمن التلامس بحيث يتم خلط مادة التغذية من الغازات البترولية أو مقطرات البترول ببخار الماء ثم إمرار الخليط فى أفران ترتفع درجة حرارتها إلى ما يقرب من 870oC حيث يتم التكسير و الحصول على الأوليفينات
    البتروكيماويات من الإيثان و مقطرات البترول الأخرى
التغذية | المنتجـــــــــــــــــــــــــــــــــات |  |  |  | 
 | نسبه الاثيلين % | نسبه البروبلين % | نسبه البوتادايين % | النسبة الإجمالية للاوليفينات | النسبة الإجمالية للايثان والبروبان والبوتان والجازولين وزيت الغاز
غاز الإيثان | 80 | 1.4 | ----- | 81.4% | 18.6%
غاز البروبان | 45 | 14.5 | 2.7 | 62.2% | 37.8%
نافثا خفيفة | 36.2 | 16.7 | 4.3 | 57.2% | 42.8%
نافثا ثقيلة | 29.8 | 14 | 4.5 | 48.3% | 51.7%
زيت الغاز (الديزل) | 25.7 | 13.3 | 4.2 | 43.2% | 56.8%
جدول : يبين نسبه انتاج الاوليفينات والمواد الأخرى الناتجة من عمليات التكسير البخاري لمقطرات البترول البخارية.

## Slide 53
    البتروكيماويات من الايثان
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)
- الإيثيلين غاز عديم اللون تبلغ درجة غليانه -103.7oC
- ينتج الإيثيلين من الإيثان عن طريق التكسير البخارى باستخدام (الحرارة والضغط وزمن التلامس ) ونسبة الناتج تقارب 81%
- الإيثيلين هو مادة بتروكيماوية أساسية فى تصنيع العديد من المنتجات الكيميائية (وسطية أو نهائية) مثل اللدائن
إنتاج الإيثيلين Ethylene Production
البتروكيماويات من الايثيلين
بولي ستيرين
بولي كلوريد الفاينيل
بولى إيثيلين منخفض الكثافة
بولى إيثيلين مرتفع الكثافة
بولى إيثيلين منخفض الكثافة الخطي
جليكول الايثيلين
الايثانول امين
الاكريلونيتريل
بولي ايثيلين
بولي خلات الفاينيل
ايثانول
الاسيتالدهيد
اكسيد الايثيلين
حمض الاكريليك

## Slide 54
    البتروكيماويات من الايثان
1) بولى إيثيلين Polyethylene
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)
- البولى إيثيلين Polyethylene
هو مادة صلبة تتراوح درجةإنصهارها ما بين 115-140درجة مئوية ويوجد ثلاثة أنواع من البولي ايثيلين طبقا للتفرعات الجانبية الموجودة.
أ) بولى إيثيلين منخفض الكثافة Low Density Polyethylene (LDPE)
ب) بولى إيثيلين مرتفع الكثافة High Density Polyethylene (HDPE)
ج) بولى إيثيلين منخفض الكثافة الخطى Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
أ) بولى إيثيلين منخفض الكثافة
Low Density Polyethylene (LDPE)
- تحتوى سلاسله الكربونية على فروع جانبية كثيرة و طويله
- ينتج عن طريق بلمرة الإيثيلين النقى تحت ضغط مرتفع 1500-3000 atm و حرارة 150-300oC فى وجود عامل حفز (جذر حر) مثل فوق الأكاسيد
- الوزن الجزيئى للمنتج 10,000-40,000 و متوسط كثافته 0.92 عند 20oC
- تتكون الفروع الجانبية للبولى إيثيلين منخفض الكثافة من مجموعة إيثيل و مجموعة بيوتيل بنسبة (1:2)

## Slide 55
    البتروكيماويات من الايثان
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)
- تستخدم فى طلاء كراتين الألبان
- تستخدم فى تغطية قنوات الرى لمنع تسرب المياه للتربة
- تستخدم كمواد عازلة للأسلاك الكهربائية
استخدامات LDPE
- تمتاز بمرونة عالية و صفاء جيد
- تستخدم فى إنتاج أغشية التغليف Film
أكياس تعبئة البضائع و القمامة و لعب الأطفال.
الأنابيب المرنة و المقاومة للتآكل.
البراميل و القوارير لأغراض متعددة مثل المنظفات و أدوات التجميل.

## Slide 56
    البتروكيماويات من الايثان
ب) بولى إيثيلين مرتفع الكثافة
High Density Polyethylene (HDPE)
- تحتوى سلاسله خطية ذات فروع جانبية قليله
- يكون لهذه السلاسل حرية التراص مما يؤدى لزيادة درجة بلورتها إلى 90% و كذلك درجة إنصهارها
- الوزن الجزيئى للمنتج 500,000
- ينتج باستخدام تقنية فيلبس Philips تحت ضغط منخفض و حرارة منخفضة بوجود عامل حفاز فعال من ثلاثي أكسيد الكروم Cromium trioxide المستند على ثنائي أكسيد السليكون
- استخدامات HDPE
تمتاز بارتفاع درجة انصهاره – قوة مقاومته للشد High tensile strength – متانة مرتفعة – إنخفاض نفاذيتها للغازات – قلة قابليتها للتشوه
تستخدم فى مجال الأدوات المنزلية التى تمتاز بطول خدمتها مثل السلال – المستودعات – أدوات المطبخ – الجرادل - أكياس الخضروات المثلجة
العبوات المستخدمة لحفظ المواد الكيماوية كالأحماض – لتعبئة المنظفات الصناعية السائلة
تستخدم فى صناعة الأقفاص و الأوعية التى تعبأ فيها الأسماك
تستخدم فى صناعة الأنابيب و المواسير العازلة و الأسلاك الكهربائية
تستخدم فى صناعة الأنابيب الخاصة بمياه الصرف الصحى و الرى
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 57
    البتروكيماويات من الايثان
ج) بولى ايثيلين منخفض الكثافة الخطى
Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
- يتميز بمزايا LDPE & HDPE
- منتجاته أقسى من المنتجات المصنوعة من LDPE
- ينتج بإستخدام ضغط منخفض و حرارة منخفضة مثل HDPE
- الإختلاف فى إضافة كميات صغيرة من 1-Butyene or 1-Hexene or 1-Octene إلى جزيئات الإيثيلين لتكوين بوليمر مشترك يحتوى على تفرعات قصيرة
- يستخدم فى إنتاج الرقائق و الألواح – الأدوات المنزلية – لعب الأطفال – الأدوات الرياضية - الأنابيب
- يستخدم فى إنتاج مواد تغليف الأسلاك و الكابلات الرقائق المستخدمة لتغليف المواد الغذائية و الأطعمة المجمدة
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 58
    البتروكيماويات من الايثان
2) بولى كلوريد الفاينيل Poly(vinyl chloride)
- ينتج من غاز الإيثيلين بعدة مراحل
(1) معاملة الايثيلين بغاز الكلور بوجود FeCl3 كمادة محفزة عند 60oC (يتحول إلى سائل عديم اللون هو ثنائي كلوريد الإيثيلين Ethylene dichloride)
(2) تكوين كلوريد الفاينيل vinyl chloride
إنتزاع جزىء كلوريد الهيدروجين فى وحدة التكسير الحرارى بإستخدام الفحم كعامل حفاز
(3) البلمرة فى معلق Suspension polymerization
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 59
    البتروكيماويات من الايثان
- استخدامات ال PVC
يستخدم فى إنتاج المواد الصحية مثل أنابيب تمديدات المياه – خراطيم المياه
يستخدم فى صنع إطارات الشبابيك – بلاط الأرضيات – الأحواض و الحوائط (لمقاومته للإحتكاك و الصدمات)
يستخدم فى صناعة العوازل الكهربائية – المواد العازلة للمياه
يستخدم فى إنتاج أوعية المرطبات والمخللات و زيوت الطعام و زيوت التزييت و وقود السيارات
يستخدم فى صنع المعاطف و الملابس الواقية من المطر
- مادة مهمة فى صناعة الألياف الصناعية
- تحضير Vinylidene dichloride
بولى ثنائى كلوريد الفانيليدين Poly(vinylidene dichloride)
- تتم البلمرة بواسطة البلمرة فى معلق Suspension polymerization
- مادة متبلورة لتركيبها المنتظم - درجة إنصهارها 220ºC - الوزن الجزيئي للدائن 20,000-50,000
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 60
    البتروكيماويات من الايثان
3) بولى ستيرين Polystyrene
- التحضير
Badger process
نزع هيدروجين عند درجة حرارة عالية
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 61
    البتروكيماويات من الايثان
- استخدامات ال PS
يستخدم فى إنتاج عدد كبير من المنتجات الصناعية مثل القطع الكهربية و الإلكترونية – تركيبات الإضاءة
يستخدم فى صنع الأغراض المنزلية – الأثاث – مواد الإنشاء
يستخدم فى صناعة مواد التعبئة مثل أوعية اللبن و الكريمة و الجبن و التمر
يستخدم فى صنع أمشاط الشعر – فرش الملابس
يستخدم فى صنع الأدوات الرياضية و لعب الأطفال
يستخدم فى صنع المواد العازلة للحرارة التى تستخدم فى جدران و أسطح المبانى و البرادات و الثلاجات
ستيرين-بوتادايين SBR (أكثر أنواع المطاط المستخدم - يستعمل لصنع إطارات السيارات - الخراطيم - السيور - اللواصق)
ستيرين-أكريلونترايل – بوتادايين (أقل مرونة من SBR – له خواص ميكانيكية ممتازة)
راتنجات البولى استر غير المشبع (يدخل ستيرين فى صناعته - يستخدم فى تصنيع منتجات الفيبرجلاس (خزانات المياه – الصوامع – الأنابيب .....))
صناعة المطاط و راتنجات البولى استر
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 62
    البتروكيماويات من الايثان
4 ) بولى خلات الفاينيل Poly(vinyl acetate)
- مادة صلبة – تحضر على مرحلتين من الإيثيلين
- يستخدم فى الدهانات (لاتكس) – كمواد لاصقة
- إنتاج PVA
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 63
    البتروكيماويات من الايثان
5) الإيثانول Ethanol
- مادة سائلة – درجة غليانها 87oC
- تحضير الايثانول
معاملة الإيثيلين ببخار الماء عند درجة حرارة 325oC و ضغط 60-90 atm ثم يضخ المزيج فى الحالة الغازية إلى المفاعل الذي يحتوى على محفز من H3PO4/Silica
- استخدامات الايثانول
يستخدم كمذيب
يدخل فى العديد من الصناعات مثل مساحيق الزينة – مستحضرات التجميل
يدخل فى صناعة الدهانات – مواد التنظيف
تحضير العقاقير الطبية
تحضير عدد من المركبات الكيميائية مثل الأسيتالدهيد – الأسيتون....
إضافة حمض الكبريتيك إلى الإيثيلين ثم معاملة الناتج بالماء
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 64
    البتروكيماويات من الايثان
6) الأسيتالدهيد Acetaldhyde
- ينتج بأكسدة الإيثيلين بوجود عامل حفز
- يستخدم فى إنتاج كثير من البتروكيماويات مثل البنتاإرثريتول – حمض الخليك
7) أكسيد الإيثيلين Ethylene Oxide
الأكسدة الجزئية المباشرة للإيثيلين و ذلك إمرار خليط من الإيثيلين و الأكسجين على عامل مساعد من الفضة (المحملة على الأمونيا)
معاملة الإيثيلين بالكلور و الماء ينتج الكلوروهيدرين الذى يسخن مع ماء الجير Lime water
- يستخدم فى إنتاج جليكول الإيثيلين – الإيثانول أمين – الأكريلونترايل – إيثرات الجليكول.........
- التحضير
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 65
    البتروكيماويات من الايثان
أ) جليكول الايثيلين Ethylene glycol
- مادة سائلة عديمة اللون تبلغ درجة غليانها 197.5oC
- يحضر بمعاملة أكسيد الإيثيلين بالماء بنسبة (1:1) بوجود عامل حفز
يستخدم ك Anti freeze لتخفيض درجة تجمد المياه داخل مبردات السيارات (درجة إنصهاره -15.6oC ) كما يقلل من الفاقد بالتبخير فى الأجواء الحارة (درجة غليانه عاليه)
يستخدم فى إذابة الثلوج من مدرجات الطائرات
يستخدم فى تحضير الدايوكسان – حمض الترفثاليك (لانتاج الألياف الصناعية)
يتفاعل مع الأمونيا لانتاج الإيثانول أمين
يستخدم فى صناعة المفرقعات
يستخدم فى صناعة منتجات التجميل
يستخدم فى صناعة المحاليل المطهرة
يستخدم فى صناعة مبيدات الحشرات
- استخدامات جليكول الايثيلين
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 66
    البتروكيماويات من الايثان
ب) الإيثانول أمين Ethanolamine
- ينتج من تفاعل الايثيلين مع الامونيا
- يستخدم TEA فى صناعة الصابون و المنظفات
- إزالة حموضة الغاز الطبيعى
- يضاف محلول 20% من DEA لامتصاص H2S من غاز البترول السائل LPG عند درجة حرارة 30-40oC و يتم فصل H2S عند 120oC لاعادة استخدام DEA
- يستخدم فى إنتاج الأصباغ – مستحضرات التجميل – مواد الزينة
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 67
    البتروكيماويات من الايثان
ج) الإكريلونترايل Acrylonitrile
- مادة سائلة – درجة غليانها 77oC
- تحضر بتفاعل سيانيد الهيدروجين مع أكسيد الإيثيلين
- يستخدم فى إنتاج ألياف الأكريلك التى تستخدم فى حياكة الملابس الصوفية – البطانيات -السجاد
- يستخدم فى صناعة المطاط الصناعى بالتفاعل مع البوتادايين و ستيرين
- يستخدم فى إنتاج حمض الأكريلك Acrylic acid
- يستخدم فى إنتاج الميثيل أكريلات Methyl Acrylate
PMA يستخدم فى صناعة الزجاج العضوي المستخدم فى نوافذ الطائرات و السيارات – الأدوات المنزلية – العدسات – زجاج الساعات - الأسنان
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 68
    البتروكيماويات من الايثان
8) حمض الأكريلك Acrylic acid
- يحضر من تفاعل الايثيلين مع CO+O2
البتروكيماويات من الإيثان (المشتقات من الايثيلين)

## Slide 69
    البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
البتروكيماويات القائمة على النافثا
(المركبات الاروماتية)
البتروكيماويات القائمة على البيوتان
البتروكيماويات القائمة على البروبلين
البتروكيماويات من البنزين
البتروكيماويات من التولوين
البتروكيماويات من الزايلين
الاكريلونيتريل
بولي (ميثيل ميثا اكريلات)
جليسرول
راتنجات الايبوكسي
بولي بروبلين
الكحول الايزوبروبيلي
كبريتات الكيل البنزين الصوديومي
الفينول و الاسيتون
ابي كلوروهيدرين
اكسيد البروبلين
1.3-بيوتادايين
2-بيوتين
1-بيوتين
ايزوبيوتيلين
مطاط البيوتادايين
مطاط ستيرين بيوتادايين
مطاط نيتريل بيوتادايين
ثلاثي نيتروتولوين
ثنائي ايزوسيانات التولوين
بارا-زايلين
أورثو-زايلين
ستيرين
الكيل بنزين خطي
فينول
النايلون 6.6
النايلون 6
بولي يوريثان

## Slide 70
    البتروكيماويات من البروبلين
إنتاج البروبلين Propylene Production
- البروبيلين غاز عديم اللون تبلغ درجة غليانه -47.4oC
- إنتاج البروبيلين
منتج ثانوي فى عملية التكسير البخارى Steam cracking لمقطرات البترول مثل النافثا و زيت الغاز.....
منتج ثانوى فى عملية التكسير بالعامل المساعد عند تحويل مقطرات البترول الثقيلة مثل زيت الغاز إلى بنزين السيارات
نزع الهيدروجين من البروبان بإستخدام العامل المحفز CrO3/Al2O3 حسب تقنية كاتوفن Catofin process
البتروكيماويات من البروبلين
الاكريلونيتريل
بولي (ميثيل ميثا اكريلات)
جليسرول
راتنجات الايبوكسي
بولي بروبلين
الكحول الايزوبروبيلي
كبريتات الكيل البنزين الصوديومي
الفينول و الاسيتون
ابي كلوروهيدرين
اكسيد البروبلين
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
1) المشتقات من البروبلين

## Slide 71
1) بولى بروبيلين Polypropylene
- كثافة بولى بروبلين 0.9 g/cm3 و درجة إنصهاره 171°C
إنتاج الألياف و الخيوط اللازمة لصناعة الأكياس المنسوجة كأكياس تعبئة المنتجات الزراعية كالبطاطس و البصل
- يستخدم بولي بروبلين فى
صناعة بعض أنواع الورق و المواسير و الحبال و شباك الصيد و السجاد
صناعة أكياس الشيبس و البسكويت – أكياس الوجبات السريعة
صناعة السيارات و الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية
2) بولى (ميثيل ميثا أكريلات) Poly(methyl methacrylate)
- ينتج من البروبلين بعدة خطوات
- يستخدم في إنتاج اللدائن ذات الخواص الضوئية و يباع تحت إسم ”لوسيت“ أو ”زجاج بلكس“ أو ”بيرسبكس“ (المستخدم فى صناعة نوافذ الطائرات) بالاضافة الي صناعة العدسات – الأسنان الصناعية
    البتروكيماويات من البروبلين
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
1) المشتقات من البروبلين

## Slide 72
3) الأكريلونترايل Acrylonitrile
- ينتج بمعاملة البروبيلين بالأمونيا بوجود الأكسجين و بوجود البزموث أو الموليبدينوم أو اليورانيوم كعامل حفاز
4) الكحول الأيزوبروبيلى Isopropyl alcohol
- ينتج بإضافة الماء إلى البروبلين بوجود حمض الكبريتيك أو عامل حفز مثل أكسيد التنجستن
- يستخدم
كمذيب
طلاءات خاصة بالسيارات – الموبيليا المعدنية - صناعة النسيج – لعب الأطفال
كمادة خام فى تحضير الأسيتون
    البتروكيماويات من البروبلين
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
1) المشتقات من البروبلين

## Slide 73
5) كبريتات ألكيل البنزين الصوديومى
Sodium dodecyl benzene sulfonate
- أحد المكونات الأساسية لبعض المنظفات الصناعية ويحضر من تفاعل الألكيل المسمى Dodecene الناتج من تكاثف 4 جزيئات من البروبلين
    البتروكيماويات من البروبلين
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
1) المشتقات من البروبلين

## Slide 74
6) الفينول و الأسيتون Phenol & Acetone
- ينتج الفينول مصحوبا بالأسيتون
7) الأسيتون Acetone
- التحضير
يستخدم كمذيب
يستخدم فى تحضير الكلوروفورم - الأيودوفورم
يستخدم فى التجميل لإزالة طلاء الأظافر
- الاستخدامات
    البتروكيماويات من البروبلين
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
1) المشتقات من البروبلين

## Slide 75
8) إبى كلوروهيدرين Epichlorohydrin
- التحضير
- مادة خام لتحضير عدد من المنتجات الصناعية مثل :-
الجليسرول Glyceol
راتنجات الإيبوكسى
    البتروكيماويات من البروبلين
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
1) المشتقات من البروبلين

## Slide 76
8-1) الجليسرول Glycerol
- تحضير
يستخدم فى تحضير النيتروجلسرين المستخدم لصنع المتفجرات
يستخدم فى تحضير ورق السلوفان
يستخدم فى الصناعات الغذائية - الأسفنج
يستخدم فى صناعة التجميل
يستخدم فى طلاء الأحذية –إنتاج المطاط
يستخدم كمادة مانعة للتجمد
- الاستخدامات
    البتروكيماويات من البروبلين
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
1) المشتقات من البروبلين

## Slide 77
8-2) راتنجات الإيبوكسى Epoxy Resins
- تحضير
يستخدم فى طلاء السطوح على شكل صفائح رقيقة
يستخدم كمادة لاصقة
- الاستخدامات
يستخدم فى صناعة بعض الأدوات الكهربية
    البتروكيماويات من البروبلين
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
1) المشتقات من البروبلين

## Slide 78
9) أكسيد البروبلين Propylene Oxide
- تحضير
يستخدم فى صناعة البولى يول Polyol و التي تحتاج إليه صناعة إسفنج البولى يوريثان
يستخدم فى إنتاج البروبلين جليكول المستخدم فى مجال التبريد – صناعة الكريمات
- الاستخدامات
- يمكن إنتاجه بأكسدة البروبلين بإستخدام فوق أكسيد حمض الخليك peroxy acetic acid بوجود الموليبدنيوم Mo كوسيط مناسب
    البتروكيماويات من البروبلين
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
1) المشتقات من البروبلين

## Slide 79
البتروكيماويات من البيوتان Petrochemicals from Butane
- يتم استخدام البوتان لتحضير عدد من المنتجات البتروكيماويه وذلك بنزع الهيدروجين بإستخدام عوامل مساعدة ومن هذه الممنتجات ما يلي:
1- بوتين 1-Butene
2- بوتين 2- Butene
3,1-البيوتادايين 1,3 Butadien,
الايزوبيوتيلين Isobtylene
يستخدم كمذيب عضوي يستخدم فى الدهانات و الورنيشات
(1إنتاج البيوتين Butene Production
    البتروكيماويات من البروبلين
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
1) المشتقات من البروبلين

## Slide 80
(2إنتاج البيوتادايين Butadiene Production
- البيوتادايين غاز عديم اللون تبلغ درجة غليانه -4.5oC
- إنتاج البيوتادايين بإحدى الطريقتين
أ) الإستخلاص
منتج ثانوي من عملية التكسير البخارى للنافثا و المقطرات الثقيلة Naphtha steam cracker المستخدم فى إنتاج الأوليفينات كالإيثيلين و البروبلين
ب) نزع الهيدروجين من البيوتان
نزع الهيدروجين من غاز البيوتان باستخدام عوامل مساعدة فى خطوتين
    البتروكيماويات من البيوتان
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
2) المشتقات من البيوتان

## Slide 81
الصناعات القائمة على البيوتادايين
A) مطاط البيوتادايين Butadiene Rubber
- تحضير
- يستخدم فى صناعة إطارات السيارات بعد مزجه بنسب محددة من مطاط ستيرين بوتادايين
- يحضر بواسطة البلمرة فى مستحلب Emulsion polymerization
- يحتوى على صفات مشتركة لكل من الستيرين القاسى و المرونة العالية لبيوتادايين
B) مطاط ستيرين بيوتادايين Styrene-Butadiene Rubber (SBR)
    البتروكيماويات من البيوتان
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
2) المشتقات من البيوتان

## Slide 82
C) مطاط النترايل بيوتادايين Nitrile-Butadiene Rubber
- تتراوح نسبة الأكريلونترايل إلى البوتادايين ما بين 18-50%
- يحضر بواسطة البلمرة فى مستحلب Emulsion polymerization
- الزيادة الكبيرة فى نسبة الأكريلونترايل تؤدى إلى
إنخفاض مرونته - نقصان قابليته على التمدد و التقلص - الإقلال من مقاومته لدرجات الحرارة المنخفضة
- يتميز بمقاومته العالية للزيوت و المذيبات العضوية لذا يستخدم فى صناعة الأنابيب الناقلة للوقود
- يستخدم كمادة أساسية فى إنتاج الإطارات – الخزانات – الأكياس – الحلقات المطاطية – ألبوم الصور - سيور المطاط الناقلة للحركة الميكانيكية – القفازات - الأشرطة
الاستخدامات
- يستخدم فى صناعة الغيار المطاطية اللازمة للطلمبات العامودية – الأنابيب المطاطية و الخراطيم – الصنادل – الأحذية – حلمات رضاعات الأطفال – ستائر الحمامات – لعب الأطفال
    البتروكيماويات من البيوتان
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
2) المشتقات من البيوتان

## Slide 83
(3إنتاج الأيزوبوتيلين Isobutylene Production
- يتم الحصول عليه من غاز البوتان على مرحلتين
أ) تحويل البوتان إلى أيزوبوتان وفقا لتقنية بوتامر بإستخدام وامل محفزة بوجود كمية قليلة من الهيدروجين لمنع بلمرة الأوليفينات التى تتكون أثناء Isomerization
ب) تحويل الأيزوبوتان إلى أيزوبوتلين وفقا لتقنية كاتوفين بإستخدام عوامل مؤكسدة
- يستخدم الايزوبوتلين في العمليات التي تؤدي الى تحسين وقود السيار ات مثل انتاج الاوكتان و إم تي بى إى
    البتروكيماويات من البيوتان
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
2) المشتقات من البيوتان

## Slide 84
الفينول
الكيل بنزين الخطي
ستيرين
ثلاثي نيتروتولوين
اورثو-زايلين
بارا-زايلين
البتروكيماويات من البنزين
البتروكيماويات من التولوين
البتروكيماويات من الزايلين
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
نايلون 6.6
نايلون 6
بولي يوريثان
ثنائي ايزوسيانات التولوين

## Slide 85
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
إنتاج المركبات الأروماتية Aromatic compounds
- تعتبر النافثا هى المصدر الرئيسى لإنتاج المركبات الأروماتية مثل البنزين – التولوين - الزايلين
- يتم الحصول عليها بإصلاح النافثا بالعامل المساعد Reformate عن طريق إزالة الكبريت بالهدرجة
- و يتم تحويل المركبات الحلقية المشبعة و المركبات البارافينية (مستقيمة السلسلة) إلى المركبات الأروماتية المطلوبة بإستخدام كلوريد البلاتين و كلوريد الرينوم كعوامل حفازةعند درجة حراره 430-530°C و ضغط 8-50 atm
طريقة الانتاج
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية

## Slide 86
طريقة الانتاج
- تستخدم أيضا عملية التكسير البخارى للنافثا لإنتاج الأوليفينات اللازمة لإنتاج البنزين و يفضل إستخدام طريقة التكسير البخارى و يفضل إستخدام طريقة الإصلاح بالعامل المساعد لإنتاج الزايلين
- هذا ويمكن تحويل الزيادة من التولوين إلى بنزين
- يمكن إنتاج المواد الأروماتية من الغاز البترولى المسال (البروبان و البوتان)
حيث يتم تحويله إلى إيثيلين و بروبلين و بوتيلين إذ يتفاعل كل جزيئين مع بعضها لتعطى مركبات حلقية هى البنزين – التولوين – الزايلين ................ بإستخدام الزيوليت كعامل حفاز و معدن إنتقالى مثل الجاليوم (طريق سيكلر)
هذا و تعتبر المواد الأروماتية منتجات أساسية لإنتاج مواد كيميائية عديدة
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية

## Slide 87
A) البتروكيماويات من البنزين
1) الستيرين Styrene
- يحضر من البنزين و هاليدات الألكيل طويلة السلسلة
- ينتج ستيرين عند معالجة البنزين بالإيثيلين ثم نزع جزىء هيدروجين من إيثيل البنزين
- يستخدم فى صناعة المنظفات
- مادة سامة – تحرق الجلد
- يمكن تحضيره صناعيا من الكيومين (الذى ينتج من البروبلين و البنزين)
3) الفينول Phenol
- يستخدم فى تحضير كثير من المنتجات المهمه صناعيا مثل
راتنجات الفينول فورمالدهيد (بكيلايت)
صناعة Bisphenol A اللازم لصناعة راتنج الإيبوكسى
2) ألكيل بنزين الخطى Linear alkyl benzene (LAB)
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية
(البنزين)

## Slide 88
4) حمض الاديبيك وثنائي الامين ....... النايلون Nylon 6,6
+
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية
(البنزين)

## Slide 89
5) كابرولاكتام ...... النايلون Nylon 6
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية
(البنزين)

## Slide 90
6) بولى يوريثان Polyurethane
- يستخدم Diphenylmethane-4,4\-diisocyanate (MDI) فى إنتاج رغوة بولى يوريثان التي تستعمل فى العزل الحرارى
Diphenylmethane-4,4\-diisocyanate (MDI) ثنائى الايزوسيانات ثنائي الفيينيل 1--6
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية
(البنزين)

## Slide 91
يستخدم Hexamethylene-1,6-diisocyanate (HMDI) فى إنتاج ألياف اليوريثان و الأسفنج المرن الذي يستخدم فى صناعة الأثاث و المفروشات و مواد التعبئة و التغليف و فى صناعة مقاعد السيارات و الجلد الصناعى و الأحذية
Hexamethylene-1,6-diisocyanate (HMDI)6- 2- ثنائي الايزو سيانات هكساميثيلين
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية
(البنزين)

## Slide 92
رغوة اليوريثان
- يتم التفاعل بين Diisocyanate مع Polyol لإنتاج البوليمر يضاف ملح القصدير Dibutyltin dilaurate (DBTL) كعامل مساعد للبلمرة
يدخل على المزيج مادة نافخة مثل Trichloro fluoro methane (درجة غليانه 23oC ) إضافة إلى إنطلاق ثنائى أكسيد الكربون أثناء تفاعل مجموعات الأيزوسيانات الطرفية مع الماء تضاف الأمينات العضوية مثل N,N-Dimethyl cyclohexyl amine للتحكم فى سرعة تفاعل الماء مع البوليمر
- تضاف مادة سليكونية (بولى سليكونات) كعامل مثبت للسطوح Silicone surfactant حيث تقوم بتثبيت الفقاعات فى الرغوةCell control agent
تقوم بتثبيت الفقاعات فى الرغوة Cell control agent
تعمل على المواءمة بين المواد المتفاعلة ليصبح الخليط سائلا متجانسا
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية
(البنزين)

## Slide 93
B) البتروكيماويات من التولوين
Petrochemicals from Toluene
- يحضر من تفاعل التولوين مع حمض النيتريك و حمض الكبريتيك
- يستخدم كمذيب
- يستخدم فى صناعة المرفقعات
1) مادة ثلاثى نيتروتولوين Trinitrotoluene (TNT)
- يضاف إلى وقود السيارات لتحسين جودته
- يستخدم فى إنتاج حلقة البنزين و عدد كبير من المواد الكيميائية مثل:
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية
(التولوين)

## Slide 94
- تحضير
2) مادة ثنائى أيزوسيانات التولوين Toluene diisocyanate (TDI)
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية
(التولوين)

## Slide 95
إستخدامات TDI
- إنتاج البولى يورثان المرن
يستخدم البولى يورثان فى صناعة الاسفنج المرن
يستخدم البولى يورثان فى انتاج المطاط و صناعة الجلد
يستخدم البولى يورثان كمكون أساسي فى صناعة الدهانات – الأصباغ – المواد اللاصقة
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية
(التولوين)

## Slide 96
C) البتروكيماويات من الزايلين
Petrochemicals from Xylene
p-Xylene1- بارا-زايلين
- يتأكسد p-Xylene إلى Terphthalic acid بواسطة الأكسدة الهوائية بوجود الكوبلت كعامل حفز ووسط الخل
- يستخدم لإنتاج الألياف الصناعية
- يستخدم كمذيب عضوى و البويات
- يستخدم كمادة تضاف إلى الجازولين لتحسين رقمه الأوكتانى
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية
(الزايلين)

## Slide 97
o-Xylene2- أورثو –زايلين
- يتأكسد o-Xylene إلى Phthalic acid الذى يمكن تحويله إلى استرات من النوع Bis(2-ethyl) hexyl ester و الذي يستخدم كملدن للبلاستيك بتفاعله مع Ethyl hexanol
Bis(2-ethyl) hexyl Phthalate
(Dioctyl phthalate)
2
البتروكيماويات من النافثا
Petrochemicals from Naphtha
البتروكيماويات من مقطرات البترول الأخرى
3) انتاج المركبات الاروماتية
(الزايلين)

## Slide 98
1 - سابك 2- ينساب 3– المجموعةالسعودية 4 – تصنيع 5– المتقدمة 6– سبكيم – الصحراء 7– سافكو 8– كيان 9- بتروكيم
الشركات البتروكيماوية ومنتجاتها
واجب

## Slide 99
1- سابك
(الشركة السعودية للصناعات الأساسية)
الشركات التابعة لسابك (داخل المملكة) ونسب الاستحواذ فيها
تسلسل | أسم الشركة | نسبة الاستحواذ
1 | الشركة السعودية للكيماويات المتخصصة (المتخصصة) | 99 %
2 | الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر) | 80 %
3 | شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (المتحدة) | 75 %
4 | الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار) | 71.5 %
5 | الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) | 70 %
6 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) | 51.95 %
7 | الشركة السعودية للميثانول (الرازي) | 50 %
8 | شركة الجبيل للأسمدة (البيروني) | 50 %
9 | شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) | 50 %

## Slide 100
تسلسل | أسم الشركة | نسبة الاستحواذ
10 | الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا) | 50 %
11 | الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) | 50 %
12 | الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) | 50 %
13 | شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) | 50 %
14 | الشركة السعودية اليابانية للأكريلونيترايل (شروق) | 50 %
15 | الشركة السعودية للكيماويات العضوية المعدنية (SOCC) | 50 %
16 | الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) | 47.26%
17 | شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) | 42.99%
19 | الشركة السعودية للبيوتانول | المساهمة عن طريق شركة كيان التابعة لسابك
تابع
الشركات التابعة لسابك (داخل المملكة) ونسب الاستحواذ فيها

## Slide 101
منتجات سابك من البتروكيماويات ومشتقاتها
جلايكول الإيثيلين الأحادي
مثيل ثالثي بوتيل الايثر
اليوريا الحبيبية ، الأمونيا، الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة السائلة
البولي كاربونات «ينتج خارج المملكة» ، البولي فينيلين والبولي ايثر أمايد
رقائق البولي إيثيلين - ترفثالات البولي إيثيلين (الذي يُستخدم بشكل أساسي لتلبية الطلب المتزايد في قطاع التغليف، وتطبيقات الدعاية والإعلان الذي يوفر مزايا فائقة فيما يتعلق بالإنتاجية وإمكانية الطباعة والقوة والمظهر وعزل ثاني أكسيد الكربون والأكسجين).

## Slide 102
منتجاتها:- الصناعات البتروكيماوية والكيماوية ، بنوعيها الأساسية والوسيطة مثل:- الميثانول- البيوتان دايول – حمض الخل - خلات فينيل الإيثلين - البولي إيثيلين منخفض الكثافة - أول أكسيد الكربون - إيثيل الأسيتات - بيوتيل الأسيتات
8- كيان
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
منتجاتها :- مواد الإثيلين، البروبيلين، البولي بروبيلين ، البولي إثيلين عالي و منخفض الكثافة ، جلايكول الإثيلين ، أكسيد الإثيلين ، الأسيتون. كما يتم إنتاج مواد كيماوية متخصصة تنتج لأول مرة على مستوى صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية مثل أمينات الإيثانول ،
الإيثوكسيليت ، الكيومين ، الفينول ، البسفينول أ ، البولي كاربونات
وهذه المنتجات بطبيعتها سوف تهيئ آفاقاً واسعة أمام صناعات تحويلية في المملكة ذات قيمة مضافة عالية.
6- سبكيم
(الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )