## Slide 1: تأثير الملوثات في الحيوانات المائية
د. عهود العمري
أ. مرام المقبل

## Slide 2
ملوّثات الماء الرئيسية : أ. المجاري المنزلية والصناعية: أدّت عمليات التصنيع والتمدن الى ارتفاع حاد في كمية المجاري والتي تحتوي على مواد صناعية غير قابلة للتحليل البيولوجي كمواد التنظيف الصلبة والمعقّدة. ب. الأسمدة: الأسمدة المهمة جداً هي المحتوية على أملاح النيتروجين والفوسفور، التي تلزم لمعظم النباتات وبكميات كبيرة. تسمى هذه الأملاح "بالأملاح المغذية". هذه المغذيات النباتية تستطيع تنشيط نمو النباتات المائية ولكن تؤثر سلباً على استعمال الماء عندما تنحل هذه النباتات تستنفذ الأكسجين المذاب في الماء وتعطي روائح كريهة. ج. المبيدات: المبيدات هي مواد سامة تستخدم لمكافحة الكائنات الحية التي تضر بالإنسان ومحاصيله. إن خطر تلوث البيئة من المبيدات نَشط فقط بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك نتيجة لتطور مبيدات صناعية ثابتة جدا تستطيع البقاء سنوات عديدة دون أن تتحلّل. د. التلوث الجرثومي والفيروسي: الماء كمصدر للتلوث بأمراض الأمعاء المعدية كمرض التيفوس والكوليرا.
يتم إضافة شريحة تتناول مختلف الدراسات التي تتعلق بأنواع التعرض شاملة التعرض الحاد Acute exposure والتعرض المزمن Chronic exposure بتعريفاتهم والجرعة المميتة LD50 في بعض الكائنات المائية

## Slide 3: مقدمة
تزامن تلوث البيئة مع التقدم العلمي الحديث فالغلاف الجوي قد يتشبع بالغازات السامة والتي تخرج من فوهات المصانع وعوادم السيارات.
التربة الزراعية تئن من آثار الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والتي أفقدت الطيور أهم دعائم غذائها فانقرض بعضها.
بعض المصبات الطبيعية للمياه تغيرت رائحتها ولونها وتركيبها بسبب مخلفات بعض المصانع.

## Slide 4: الهدف
التعرف على تأثير ملوثات مختارة من العناصر الثقيلة كالزنك والزئبق والنحاس.
ومحاولة التعرف على التراكيز التي لا تؤذي الحيوانات على الأقل على المدى القصير ومن ثم تلمس الأضرار التي يمكن أن ينتج عنها على المدى البعيد والتي تنعكس على الانسان عند غذائه على هذه الحيوانات.

## Slide 5: الأدوات المستخدمة
عينات سمك بطول 5سم نظرا لسهولة التعامل مع هذا الطول في مثل هذه التجربة.
3 أحواض مائية.
مادة كبريتات الزنك (znso4) أو اي ملوث .

## Slide 6: خطوات العمل
تحضير تراكيز من كبريتات الزنك وهي: 0.1mg/L, 0.03mg/L0.01mg/L.
تجهز 5 أحواض مائية ويمرر فيها الأكسجين ,في الحوض الأول محددة من الأسماك للمقارنة . أما في كل حوض من الأحواض الباقية فتصب فيها التراكيز الباقية على التوالي من كبريتات الزنك , ويوضع نفس عدد الأسماك التي وضعت في الحوض الأول في كل حوض.
تعرض الأحواض للضوء, ويثبت تركيز الأكسجين(بحيث لا يقل عن (4ppm).

## Slide 7: تابع خطوات العمل
4- تتابع الاسماك في الاحواض كل 24 ساعة لمدة 7 ايام متتالية
5- تسجل النتائج في جدول مناسب (جدول رقم 17يتم اضافة شريحة تحتوي على شكل الجدول).
6- تمثل بيانا العلاقة بين تركيز العنصر (س) وعدد الوفيات (ص) , (شكل رقم 24 يتم اضافة شريحة تحتوي على شكل البيان).

## Slide 8: المناقشة والاستنتاج
1- تناقش النتائج مع التركيز على التراكيز الأكثر تأثيرا .
2- ما هو التركيز الذي يتعادل فيه عدد الوفيات مع عدد الأحياء أي الذي يبقى فيه نصف العدد أحياء ؟..وماذا يعني ذلك ؟
3- هل لاحظت تغيرا في سلوكيات الاسماك عند وضعها في الأحواض وهل اختلف السلوك من تركيز لآخر؟ وماذا يعني هذا فسيولوجيا؟

## Slide 9
4-ماهو التأثير العام للملوثات في الكائنات الحية؟
5-اربط هذا التطبيق بالدراسات المماثلة على الكائنات المائية.
تعريفات مهمة
1-LD50)): dose = جرعة
Lethal =مميتة
مثال: اذا كان لدينا 100 سمكة وأعطيناهم ملوث ومات 50 اذن الجرعة المعطاة مميتة.
2-(Acute)=حاد
(chronic)=مزمن
3-(exposure)=تعرض
يستخدم مصطلح (exposure chronic) في تجارب البيئة غالبا.

## Slide 10
التراكيز |  | الكنترول Control |  | ZnSO4 0.01 gm/L |  | ZnSO4 0.1 L/gm |  | الملاحظات | 
الأيام |  | L | D | L | D | L | D |  | 

## Slide 11: تجربة عن تلوث الأسماك

## Slide 12: مستوى التراكم الحيوي لعنصر الخارصين في الأنسجة المختلفة لسمكة الكارب الاعتيادي Cyprinus carpio المعرضة للتراكيز تحت القاتلة
عرضت أسماك الكارب الاعتيادي Cyprinus carpio لثلاث تراكيز تحت مميتة 0.05 و 0.1 و1 ملغم / لتر من عنصر الخارصين فضلا عن معاملة السيطرة للفترات 1 و 7 و 14 و 21 يوم لكل تركيز ، أضيف العنصر على شكل مركب كلوريد الخارصين حدد خلال التجربة المستوى التراكمي للعنصر في أنسجة كل من الغلاصم والكبد والكلية والعضلات على التوالي. لوحظ إن أعلى تركيز للخارصين كان قد سجل في أنسجة الكبد والكلية والغلاصم لمجموعة الأسماك المعرضة لأعلى تركيز خلال الفترتين 14و 21 يوم من زمن التجربة على التوالي ، بينما أظهرت نسيج العضلات قيم أدنى من عنصر الخارصين مقارنة مع مجموعة اسماك السيطرة.