## Slide 1: ضبط ومراقبة المخزون Inventory Control

## Slide 2: إدارة سلسلة الإمداد Supply Chain Management
سلسلة الإمداد هي تسلسل العمليات التي تشارك في إنتاج وتوصيل منتج أو خدمة للمستفيدين.
إدارة هذه السلسلة (أو سلاسل الإمداد لعدة منتجات) عملية معقدة وتشمل كثير من المهام ، مثل:
  تحديد مواقع المرافق (المستودعات ، مراكز البيع ، ...)
  التنبؤ – الشراء / التسعير
  عمليات الإنتاج – عمليات النقل والتسليم
  إدارة المخزون – الجدولة
  ضبط الجودة – خدمة العملاء

## Slide 3: ضبط ومراقبة المخزون
المخزون هو أحد الأصول المهمة وباهظة الثمن لكثير من الشركات والمنشئات ، ويشمل أي عنصر يتم تخزينه :
  المواد الأولية الخام والقطع التي يحتاج لها مصنع للإنتاج
  قطع الغيار للصيانة والمنتجات المستهلكة في منشأة
  المنتجات الجاهزة للبيع أو الشحن في مراكز الإمداد
تصنيف ABC : يتم تصنيف عناصر المخزون إلى فئات A (مهمة) ، B (متوسطة الأهمية) ، C (قليلة الأهمية) ، وفقا لأهمية توفرها وتكلفة حفظها في المخزن. يتم وضع خطط مخزون مختلفة للعناصر حسب الفئة.

## Slide 4: ضبط ومراقبة المخزون
نظم ضبط ومراقبة المخزون هي السياسات والقواعد التي تتحكم في المخزون بهدف تقليل التكاليف المرتبطة بالمخزون ولكن في نفس الوقت زيادة مستوى الخدمة (توفر المنتجات).
  كمية الطلبية لزيادة المخزون من المنتج؟
  متى يتم وضع طلبية لزيادة المخزون من المنتج؟
انخفاض مستويات المخزون يقلل من تكاليف المخزون.
ارتفاع مستويات المخزون يزيد مستوى الخدمة (يقلل احتمال نفاد المخزون وفقدان فرصة البيع وعملاء غير راضين).

## Slide 5: ضبط ومراقبة المخزون
المخزون له فوائد كثيرة :
  يحسن جودة الخدمة (توفر المنتجات للعميل)
  يقلل تكاليف الطلبية (أو تهيئة تصنيعه)، مثل التوفير في النقل
  الاستفادة من الخصومات عند شراء كميات كبيرة (أو التوفير عند إنتاج كميات كبيرة)
  التحوط من عدم الانتظام في توفر المنتج أو في أسعاره أو في فترة التوريد.
ضبط وإدارة المخزون عملية غير سهلة ، زيادة المخزون تزيد التكاليف وتخفي عيوب إدارة المخزون وتقلل المرونة.

## Slide 6: ضبط ومراقبة المخزون
أحد النماذج العملية لضبط المخزون هو نموذج الحاويتين :
عندما يتم استنفاد العناصر الموجودة في الحاوية الأولى ، يتم وضع طلبية لتعبئتها من جديد. أثناء انتظار وصولها ، يتم استخدام العناصر من الحاوية الثانية (قد تكونا مختلفتي الحجم).
مثلا علبتي سكر ، يتم وضع طلبية شراء كمية سكر جديدة عند انتهاء السكر من العلبة المستخدمة حالياً.
مليء
فارغ

## Slide 7: ضبط ومراقبة المخزون
معدل دوران المخزون(Inventory Turnover Ratio) هو عبارة عن مقياس يوضح عدد المرات التي يتم فيها بيع مخزون الشركة واستبداله في الفترة الزمنية المحاسبية. كلما زاد هذا المعدل كان ذلك في مصلحة الشركة بسبب سرعة تحويل المخزون الى نقد.
معدل دوران المخزون
أيام المخزون

## Slide 8: ضبط ومراقبة المخزون
مثال 1: لنفرض أن شركة لديها مخزون في بداية السنة بقيمة 300,000 ريال وفي نهاية السنة بقيمة 250,000 ريال. وتكلفة البضاعة المباعة في هذه السنة هي 500,000 ريال.
متوسط قيمة المخزون
معدل دوران المخزون مرة خلال السنة
أيام المخزون يوم
أي أن الشركة تبيع مخزونها بالكامل خلال 200.75 يوم

## Slide 9: عناصر تكاليف المخزون
تكلفة إعداد الطلبية
  تكلفة الجهد الإداري لدراسة وتحديد كمية الطلبية المثلى وتوقيتها ومن ثم إجراءات وضع الطلبية واستلامها.
  هذه التكاليف غالبا لا تعتمد على كمية الطلبية.
تكلفة حفظ المخزون
  تكلفة حفظ الوحدة في المخزن لفترة زمنية واحدة
  تشمل التكاليف الإدارية للمحافظة على سلامة المخزون وعلى تكلفة الفرصة الضائعة من استثمار القيمة المالية للمخزن والمخزون وتكلفة التلف وتكلفة التأمين ...

## Slide 10: عناصر تكاليف المخزون
تكلفة الشراء
  التكلفة لشراء الوحدة من المنتج
  تشمل تكلفة الشحن ، النقل ، التوصيل
تكلفة العجز (نفاد المخزون)
  تكلفة العجز لبيع الوحدة من المنتج
  تشمل خسارة فرصة البيع ، خسارة العميل أو اهتزاز ثقته ، تكاليف طلبية مستقبلية لتلبية طلب العميل إن رغب في ذلك

## Slide 11: نماذج المخزون الرياضية
يوجد عدة نماذج رياضية لمراقبة وضبط المخزون
  نماذج مخزون احتمالية أو غير احتمالية ، ساكنة أو ديناميكية
  نماذج مخزون لفترة واحدة أو لعدة فترات زمنية
  نماذج مخزون يتم مراجعة المخزون بصفة مستمرة
  نماذج مخزون يتم مراجعة المخزون على فترات زمنية ثابتة
  نماذج مخزون لطلب كمية ثابتة عند نزول المخزون لمستوى معين
  نماذج مخزون لطلب كمية متغيرة عند مرور فترة زمنية معينة
  استهلاك المنتج مستقل أو يعتمد على استهلاك منتج اخر
  وغيرها من العوامل التي تؤثر في تعقيد عملية إدارة المخزون

## Slide 12: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
من أشهر هذه النماذج هو نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
  سنرمز له بـ EOQ (Economic Order Quantity)
  يستخدم لمعرفة كمية الطلبية المثلى من منتج مستقل واحد فقط
  يتم مراجعة المخزون بصفة مستمرة
  يمكن وضع الطلبية لزيادة المخزون في أي وقت
  عند وصول المخزون لمستوى معين ، يتم وضع طلبية لزيادة المخزون
  الطلبية تصل للمخزن كاملة في نفس اللحظة
  طلبية زيادة المخزون تتكرر بشكل زمني منتظم وبكمية ثابتة

## Slide 13: افتراضات نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
الاستهلاك (الطلب على عناصر المخزون)
  كمية استهلاك المخزون معروف (غير احتمالي) ويحدث بمعدل ثابت.
  سنرمز للكمية المستهلكة سنوياً بالرمز . أي أن كمية الاستهلاك خلال أي فتره شهر هي .
فترة التوريد
  هي طول الفترة الزمنية بين اللحظة التي يتم فيها وضع الطلبية واللحظة التي تصل فيها الطلبية للمخزن.
  فترة التوريد معروفة وثابتة
  سنرمز لها بالرمز وسنفترض مبدئيا أن

## Slide 14: افتراضات نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
تكلفة إعداد الطلبية (الإجراءات الإدارية لطلب واستلام الطلبية) لزيادة المخزون ثابته خلال السنة بغض النظر عن كمية الطلبية. سنرمز لهذه التكلفة بالرمز .
تكلفة حفظ الوحدة في المخزن لمدة سنة واحدة تساوي .
  تكلفة حفظ الوحدة في المخزن خلال فتره شهر هي .
لا يسمح بنفاد المخزون.
سعر الشراء لزيادة المخزون ثابت خلال السنة ولا يعتمد على كمية الطلبية. سنرمز له بالرمز لقيمة شراء الوحدة.
وسيتم شراء كمية ثابته في كل مرة.

## Slide 15: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
الزمن
كمية المخزون
0
متوسط المخزون
2
3
دورة مخزون
عدد دورات المخزون سنوياً

## Slide 16: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
نموذجEOQ يحدد كمية الطلبية المثلى التي تقلل من التكاليف السنوية (Total Cost) لضبط ومراقبة المخزون:
TC( ) = التكلفة السنوية لإعداد الطلبية + التكلفة السنوية لحفظ المخزون + التكلفة السنوية لشراء الطلبيات
التكلفة السنوية لإعداد الطلبية = تكلفة إعداد الطلبية x عدد الطلبيات سنوياً
=
التكلفة السنوية لحفظ المخزون = x
= =
عدد دورات
المخزون سنوياً
تكلفة حفظ المخزون لدورة مخزون

## Slide 17: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
التكلفة السنوية لشراء الطلبيات =
نموذجEOQ يحدد كمية الطلبية المثلى التي تقلل من التكاليف السنوية لضبط ومراقبة المخزون:

## Slide 18: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
التكلفة الأقل تحدث عندما ( دالة محدبة)
الكمية الاقتصادية المثلى للطلبية (EOQ) هي:

## Slide 19: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
قيمة لا تتأثر بسعر شراء الوحدة .
التكلفة السنوية المثلى لإعداد الطلبية = التكلفة السنوية المثلى لحفظ المخزون
عدد الطلبيات سنوياً طلبية
فترة دورة المخزون سنة
x(عدد أيام العمل في السنة) يوم

## Slide 20: منحنى إجمالي التكاليف السنوية للمخزون
أقل إجمالي تكلفة سنوية
إجمالي التكاليف السنوية للمخزون
التكلفة السنوية لحفظ المخزون
التكلفة السنوية لإعداد الطلبية
التكلفة السنوية
كمية الطلبية
نموذج EOQفعال حتى لو لم تتحقق بعض افتراضات النموذج أو المعاملات
لأن منحنى إجمالي التكاليف مسطح نسبياً حول

## Slide 21: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
مثال 2:
إحدى الشركات تستورد سنوياً 1000 جهاز
تكلفة إعداد الطلبية هي $10
التكلفة السنوية لحفظ جهاز واحد في المخزن هي $0.5
الاستهلاك يحدث بمعدل ثابت ولا يُسمح بنفاد المخزون
ما هي كمية الطلبية المثلى؟ كم عدد الطلبيات كل سنة؟ كم من الوقت سوف ينقضي بين كل طلبية وأخرى؟ كم متوسط كمية المخزون؟

## Slide 22: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
وبالتالي ، يتعين على الشركة تقديم طلبية للحصول على جهاز في كل مرة يصل فيها المخزون إلى الصفر.
عدد الطلبيات كل سنة طلبيات
الوقت بين كل طلبية وأخرى سنة
متوسط كمية المخزون جهاز

## Slide 23: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
مثال 3:
إحدى الشركات تستورد سنوياً 500 قطعة معينة لتركيبها في أجهزة المحركات لديها.
تكلفة إعداد طلبية القطع هي $5. سعر شراء القطعة هو $10
التكلفة السنوية لحفظ القطعة في المخزن هي $2
الاستهلاك يحدث بمعدل ثابت ولا يُسمح بنفاد المخزون
ما هي كمية الطلبية المثلى؟ كم عدد الطلبيات كل سنة؟ كم من الوقت سوف ينقضي بين كل طلبية وأخرى؟ كم إجمالي التكاليف السنوية للمخزون؟ كم متوسط المبلغ المالي المقيد في المخزون؟

## Slide 24: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
وبالتالي ، يتعين على الشركة تقديم طلبية للحصول على قطعة في كل مرة يصل فيها المخزون إلى الصفر.
عدد الطلبيات كل سنة طلبيات
الوقت بين كل طلبية وأخرى سنة

## Slide 25: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
إجمالي التكاليف السنوية للمخزون
متوسط المبلغ المالي المقيد في المخزون

## Slide 26: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
في كثير من الأحيان ، يتم التعبير عن تكلفة حفظ المخزون بتكلفة الاحتفاظ بريال واحد من قيمة المخزون لمدة سنة واحدة (تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال).
بصورة مكافئة ، أحيانا يعبر عن التكلفة السنوية لحفظ المخزون للوحدة كنسبة مئوية من تكلفة شراء الوحدة.
سنرمز لها في كلا الحالتين بالرمز .
كمية الطلبية الاقتصادية المثلى هي:

## Slide 27: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
مثال 4:
احد المحلات يبيع سنوياً 10000 جوال والتي يستوردها من الصين.
تكلفة إعداد طلبية الجوالات هي $7. سعر شراء الجوال هو $100.
تكلفة الاحتفاظ بما يعادل $1 من قيمة المخزون لمدة سنة تبلغ $ 0.2.
ما هي كمية الطلبية الاقتصادية المثلى؟

## Slide 28: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
الكمية المثلى للطلبية هي:
المحل سيطلب في كل مرة 83 أو 84 جوال.
(لا يفرق كثيرا التقريب لأعلى أو لأسفل ، حيث أن منحى التكلفة محدب ومسطح تقريبا عند )

## Slide 29: نقطة إعادة الطلب
لنفترض أن فترة التوريد أكبر من الصفر ( )
بعد تحديد الكمية المثلى للطلبية ، يجب تحديد متى يتم وضع طلبية جديدة لزيادة المخزون (ReOrder Point).
هي كمية المخزون التي عندها يتم طلب الكمية
ROP
يجب أن تكون و مقاسة بنفس الوحدة الزمنية.

## Slide 30: نقطة إعادة الطلب
0
Q
L
ROP
الزمن
كمية المخزون
L
L

## Slide 31: نقطة إعادة الطلب
مثال: الاستهلاك السنوي من جهاز هو 8000 وحدة. والاستهلاك اليومي هو 40 وحدة وفترة التوريد هي 3 أيام.
ROP 3 40 120
سيتم وضع طلبية عندما يتبقى في المخزن 120 جهاز.
ينبغي الانتباه للكمية المستهلكة خلال فترة التوريد مقارنة مع .

## Slide 32: نقطة إعادة الطلب
عندما ROP
مثال: لنفترض أن
ROP
عندما
أي أن الاستهلاك خلال فترة التوريد يزيد عن ( لن يصل
مستوى المخزون إلى ). في هذه الحالة: ROP .
ROP
باقي قسمة على

## Slide 33: نقطة إعادة الطلب
مثال: لنفترض أن:
(لاحظ أنه سيتم وضع طلبية كل ستة أشهر)
ROP

## Slide 34: نقطة إعادة الطلب
0
250
L= 15
ROP = 125
الزمن
كمية المخزون
تم وضع الطلبية
تم استلام الطلبية

## Slide 35: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
مثال 5:
احد المحلات يبيع شهرياً 800 طابعة.
تكلفة إعداد الطلبية هي $75. سعر الشراء هو $80 لكل طابعة.
تكلفة الاحتفاظ بما يعادل $1 من قيمة المخزون لمدة سنة تبلغ $0.20. فترة التوريد هي 5 أيام.
الشركة تعمل 288 يوم في السنة.

## Slide 36: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
, ,
الكمية المثلى للطلبية هي:

## Slide 37: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
متوسط كمية المخزون طابعة
عدد الطلبيات سنوياً طلبية
طول دورة المخزون سنة
أيام
طابعة ROP

## Slide 38: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية
التكلفة السنوية لإعداد الطلبيات
التكلفة السنوية لحفظ المخزون
التكلفة السنوية لإعداد الطلبيات التكلفة السنوية لحفظ المخزون
التكلفة السنوية للمخزون

## Slide 39: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية مع السماح بالطلبات الآجلة
في كثير من الأحيان يحدث عجز في المخزون. قد يسبب ذلك:
  تكلفة فرصة البيع
  تكلفة فقد العميل
  تكلفة طلبيات خاصة لتغطية العجز
  تكلفة تدني السمعة السوقية للمنشأة
سنفترض أنه لا يحدث فقد لطلبات العملاء عند حدوث العجز، بل سيكون هناك طلبات آجلة التسليم (يتم تسليمها للعميل لاحقا).
تكلفة حدوث عجز في المخزون للوحدة لمدة سنة

## Slide 40: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية مع السماح بالطلبات الآجلة
يمكن تعديل نموذج EOQ للأخذ في الاعتبار إمكانية حدوث عجز في المخزون. لنفرض أن:
كمية الطلبية
أكبر كمية عجز خلال دورة المخزون
أي أنه (بافتراض ) سيحدث عجز بمقدار في كل دورة مخزون.
سيتم وضع الطلبية عندما تصبح كمية المخزون
أكبر كمية في المخزون

## Slide 41: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية مع السماح بالطلبات الآجلة
الزمن
كمية المخزون
0
M
دورة مخزون

## Slide 42: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية مع السماح بالطلبات الآجلة
نريد تحديد كمية الطلبية المثلى التي تقلل من التكاليف السنوية لضبط ومراقبة المخزون (تكلفة الشراء لا تعتمد على و ):
TC(,) =التكلفة السنوية لإعداد الطلبية + التكلفة السنوية لشراء الطلبيات
التكلفة السنوية لحفظ المخزون + التكلفة السنوية للعجز +
التكلفة السنوية لإعداد الطلبية = تكلفة الطلبية x عدد الطلبيات سنوياً
=
التكلفة السنوية لحفظ المخزون = x
=
عدد دورات
المخزون سنوياً
تكلفة حفظ المخزون لدورة مخزون

## Slide 43: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية مع السماح بالطلبات الآجلة
التكلفة السنوية لشراء الطلبيات =
طول فترة العجز =
التكلفة السنوية للعجز = تكلفة العجز لدورة مخزون x
=
وهي دالة محدبة في و
عدد دورات
المخزون سنوياً

## Slide 44: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية مع السماح بالطلبات الآجلة
التكلفة الأقل تحدث عندما
الكمية المثلى للإنتاج هي:
عندما ، نجد أن و
أي أن العجز يقترب من الصفر

## Slide 45: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية مع السماح بالطلبات الآجلة
مثال 6: إحدى الشركات تبيع سنويا 10000 حاسبة يدوية. الشركة تستورد هذه الحاسبات من مورد خارجي بتكلفة $18 للحاسبة. تكاليف إعداد الطلبية الواحدة تساوي $50. قد يحدث أحيانا عجز في المخزون يمكن تعويضه بطلبات آجلة ، علما بأن تكلفة حدوث العجز هي $15 لكل حاسبة لكل سنة. تكلفة حفظ المخزون السنوية هي $0.25 لكل ريال من قيمة المخزون.
ماهي كمية الطلبية المثلى؟ أقصى كمية في المخزن؟ أقصى عجز؟
نلاحظ أن:

## Slide 46: نموذج كمية الطلبية الاقتصادية مع السماح بالطلبات الآجلة
أقصى كمية عجز حاسبة
سيتم طلب 537 أو 538 في كل دورة مخزون.

## Slide 47: نموذج كمية الإنتاج الاقتصادي
يتم زيادة المخزون عن طريق الإنتاج الداخلي المستمر بمعدل سنوي ثابت .
  خلال أي فترة زمنية بطول شهر سيتم انتاج وحدة.
  يجب أن يكون ، حيث هو معدل الاستهلاك السنوي.
لدينا تكاليف تجهيز بدء الإنتاج بدلا من تكاليف إعداد الطلبية.
ما هي كمية الإنتاج الاقتصادية المثلى؟
يسمى أيضا نموذج EOQ مع استلام تدريجي للطلبية.
سنفترض جميع افتراضات نموذج EOQ السابقة.

## Slide 48: نموذج كمية الإنتاج الاقتصادي
النموذج يستخدم المتغيرات التالية :
عدد الوحدات المنتجة خلال فترة الإنتاج الواحدة
تكلفة تجهيز بدء الإنتاج
تكلفة حفظ الوحدة في المخزون لمدة سنة واحدة
معدل الإنتاج السنوي
معدل الاستهلاك السنوي

## Slide 49: نموذج كمية الإنتاج الاقتصادي
الزمن
كمية المخزون
0
دورة مخزون
الميل =
يتم الإنتاج خلال هذا الفترة من دورة المخزون
لا يوجد إنتاج خلال هذا الفترة من دورة المخزون
الميل =
عند ، يكون تم إنتاج كمية

## Slide 50: نموذج كمية الإنتاج الاقتصادي
سنفترض أن تكلفة إنتاج الوحدة ، مستقلة عن كمية الإنتاج.
نموذج تشغيل الإنتاج الاقتصادي يحدد كمية الإنتاج الأمثل الذي يقلل من التكاليف السنوية لضبط ومراقبة المخزون:
TC( ) = التكلفة السنوية لإعداد بدء الإنتاج + التكلفة السنوية لحفظ المخزون
التكلفة السنوية للإنتاج +
أقصى كمية في المخزن
متوسط الكمية في المخزن
التكلفة السنوية لحفظ المخزون

## Slide 51: نموذج كمية الإنتاج الاقتصادي
التكلفة السنوية لإعداد بدء الإنتاج
نموذجEPQ يحدد كمية الإنتاج الاقتصادي الأمثل الذي يقلل من إجمالي التكاليف السنوية لضبط ومراقبة المخزون:
(لاحظ أنها مكافئة لتكلفة المخزون في نموذج EOQ عندما تكون تكلفة حفظ المخزون السنوية للوحدة مساوية لـ )
التكلفة الأقل تحدث عندما

## Slide 52: نموذج كمية الإنتاج الاقتصادي
الكمية المثلى للإنتاج هي:
عندما ، نجد أن و
أي أنه سيزيد معدل الإنتاج ليصبح مماثل للتسليم الفوري لنموذج EOQ

## Slide 53: نموذج كمية الإنتاج الاقتصادي
مثال 7: إحدى الشركات تحتاج سنويا إلى 10000 جهاز ، قيمة كل جهاز هو $2000 . الشركة لديها القدرة لإنتاج 25000 جهاز سنويا. تكلفة تجهيز بدء الإنتاج يساوي $200 . تكلفة حفظ المخزون السنوية هي $0.25 لكل ريال في المخزون.
ماهي كمية الإنتاج المثلى؟ وعدد دورات الإنتاج؟ وفترة الإنتاج؟
نلاحظ أن:

## Slide 54: نموذج كمية الإنتاج الاقتصادي
عدد دورات الإنتاج (المخزون) سنوياً دورة
فترة الإنتاج سنة
فترة دورة المخزون سنة

## Slide 55: نماذج المخزون الاحتمالية لفترة واحدة
يكون نموذج المخزون احتمالي عندما يكون أحد عناصر النموذج معروف بصورة احتمالية.
سندرس أحد نماذج المخزون ذات الفترة الواحدة بحيث أنه لدينا دالة احتمالية لكمية الاستهلاك لأحد المنتجات. المخزون المتبقي يتم التخلص منه بقيمة تعويضية أقل.
  في كثير من الحالات ، يواجه متخذ القرار مسألة تحديد كمية الطلبية لفترة واحدة فقط ، ثم بعد ذلك سيعرف كمية الاستهلاك . مثل بيع الصحف ، الخبز ، الزهور ، الفاكهة ، المنتجات الموسمية ، ...
  متخذ القرار يريد تقليل القيمة المتوقعة لـلتكلفة .

## Slide 56: نماذج المخزون الاحتمالية لفترة واحدة
سنفترض أن متغير عشوائي يأخذ فقط قيم صحيحة غير سالبة
التكلفة المتوقعة لكمية الطلبية
في معظم التطبيقات العملية نجد أن دالة محدبة لها قيمة صغرى عند . وهو ما نفترضه هنا.
وبالتالي فإن كمية الطلبية المثلى هي اصغر قيمة تحقق

## Slide 57: نماذج المخزون الاحتمالية لفترة واحدة
0

## Slide 58: مسألة بائع الصحف
من أشهر نماذج المخزون الاحتمالية لفترة واحدة هي مسألة بائع الصحف (The News Vendor Problem).
  البائع يحدد كم نسخة من الصحيفة سيشتريها
  سيتم بيع نسخه باحتمال
  التكلفة هي . غالبا هذه التكلفة تكون كما يلي :
    إذا كانت فإنه لدينا فائض مخزون overstocking
حيث هي تكلفة فائض المخزون للوحدة

## Slide 59: مسألة بائع الصحف
    إذا كانت فإنه لدينا نقص مخزون understocking
حيث هي تكلفة نقص المخزون للوحدة
في بعض المسائل، يمكن تحديد و ببساطة كما يلي :
تكلفة الشراء للوحدة – سعر التخلص للوحدة
سعر البيع للوحدة – تكلفة الشراء للوحدة
سعر التخلص للوحدة (salvage value) = القيمة التعويضية المستردة عند التخلص من الوحدة

## Slide 60: مسألة بائع الصحف
لتقليل المخاطرة ، يتم طلب كمية توازن بطريقة مناسبة هاتين التكلفتين.
سيتم استخدام التحليل الحدي (Marginal Analysis) لمعرفة .
ينبغي مواصلة زيادة كمية المخزون طالما أن التكلفة المتوقعة من إضافة وحدة اخيرة للمخزون تقل عن أو تساوي التكلفة المتوقعة من عدم إضافة هذه الوحدة للمخزون.
نتوقف عندما تكون

## Slide 61: مسألة بائع الصحف
0
النسبة الحرجة
(دالة التوزيع التراكمي)

## Slide 62: مسألة بائع الصحف
أي أنه ينبغي مواصلة زيادة كمية المخزون طالما أن احتمال عدم بيع الوحدة الأخيرة المضافة يقل عن نسبة
كمية الطلبية المثلى التي ستقلل التكلفة المتوقعة هي أصغر قيمة لـ التي تحقق :
هذه النتيجة تتحقق أيضا في حالة أن متغير متصل :
لو تحققت عند المساواة سيكون أيضا حل أمثل

## Slide 63: نماذج المخزون الاحتمالية لفترة واحدة
مثال لتأثير طلب وحدة إضافية من إحدى السلع :
كمية الطلبية
الأرباح والخسائر الحدية المتوقعة
الخسارة الحدية المتوقعة من زيادة حدوث فائض المخزون
المنفعة الحدية المتوقعة من تقليل حدوث نقص المخزون

## Slide 64: نماذج المخزون الاحتمالية لفترة واحدة
مثال لتأثير طلب وحدة إضافية من إحدى السلع :
كمية الطلبية
الأرباح والخسائر الحدية المتوقعة

## Slide 65: نماذج المخزون الاحتمالية لفترة واحدة
مثال لتأثير طلب وحدة إضافية من إحدى السلع :
كمية الطلبية
الأرباح والخسائر الحدية المتوقعة

## Slide 66: نماذج المخزون الاحتمالية لفترة واحدة
مثال لتأثير طلب وحدة إضافية من إحدى السلع :
كمية الطلبية
الأرباح والخسائر الحدية المتوقعة

## Slide 67: مسألة بائع الصحف
مستوى الخدمة احتمال عدم نفاد المخزون
احتمال نفاد المخزون
مستوى الخدمة
نقطة التوازن

## Slide 68: مسألة بائع الصحف
لنفترض مثلا أن
Chart: Demand , 𝑄
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0
( applies)
( applies)
0.72
0.28

## Slide 69: مسألة بائع الصحف
مثال 8: إحدى المكتبات ستشتري نسخ من مجلة أسبوعية. كل نسخة تكلف $2 وتباع بسعر $4. عند نهاية الأسبوع ، كل نسخة غير مباعة ستعاد للناشر بقيمة تعويضية مرتجعة $0.5. إدارة المكتبة تعتقد أن عدد النسخ التي ستباع تتبع التوزيع الاحتمالي التالي:
إدارة المكتبة تريد تحديد عدد النسخ التي ستطلبها لتعظيم أرباحهم المتوقعة.
الاحتمال | عدد النسخ المباعة
0.30 | 10
0.20 | 15
0.30 | 20
0.15 | 25
0.05 | 30

## Slide 70: مسألة بائع الصحف
إذا كانت فإن التكاليف ستكون:
إذا كانت فإن التكاليف ستكون:
التكلفة | 
 | شراء نسخة بسعر $2 للنسخة
 | بيع نسخة بسعر $4 للنسخة
 | إرجاع نسخة بسعر $0.5 للنسخة
 | التكلفة الإجمالية
التكلفة | 
 | التكلفة الإجمالية
التكلفة | 
 | شراء نسخة بسعر $2 للنسخة
 | بيع نسخة بسعر $4 للنسخة
 | التكلفة الإجمالية
التكلفة | 
 | التكلفة الإجمالية

## Slide 71: مسألة بائع الصحف
إذا ، ،
التوزيع الاحتمالي التراكمي :
سيتم طلب نسخة. ( لأن )
 | الاحتمال التراكمي
 | 0.30
 | 0.50
 | 0.80
 | 0.95
 | 1.00
 | الاحتمال التراكمي
 | 0.30
 | 0.50
 | 0.80
 | 0.95
 | 1.00

## Slide 72: مسألة بائع الصحف
مثال 9: أحد المحلات الرياضية سيستورد فانيلة فريق برشلونة ليتم بيعها محلياً. كل فانيلة تكلف $55 وتباع بسعر $80. عند نهاية الموسم الرياضي ، كل فانيلة غير مباعة سيتم بيعها بسعر $40. إدارة المحل تعتقد أن عدد الفانيلات التي ستباع تتبع التوزيع الاحتمالي التالي:
إدارة المحل تريد تحديد عدد الفانيلات التي ستطلبها لتعظيم أرباحهم المتوقعة.
الاحتمال | عدد الفانيلات المباعة
0.20 | 50
0.25 | 60
0.30 | 70
0.25 | 80

## Slide 73: مسألة بائع الصحف
إذا ، ،
التوزيع الاحتمالي التراكمي :
سيتم طلب فانيلة. ( لأن )
 | الاحتمال التراكمي
 | 0.20
 | 0.45
 | 0.75
 | 1.00
 | الاحتمال التراكمي
 | 0.20
 | 0.45
 | 0.75
 | 1.00

## Slide 74: مسألة بائع الصحف
لاحظ أنه عند استيراد فإن الربح المتوقع سيكون كما يلي :
الربح الكلي المتوقع = 5340 – 70(55) = $1490
بنفس الطريقة يمكن معرفة أنه :
عند طلب 60 فانيلة ، فإن الربح الكلي المتوقع = $1420
عند طلب 80 فانيلة ، فإن الربح الكلي المتوقع = $1440
الطلب | الاحتمال | العائد | العائد المتوقع
50 | 0.20 | 50(80) + 20(40) = 4800 | 0.20(4800) = 960
60 | 0.25 | 60(80) + 10(40) = 5200 | 0.25(5200) = 1300
70 | 0.30 | 70(80) + 0(40) = 5600 | 0.30(5600) = 1680
80 | 0.25 | 70(80) + 0(40) = 5600 | 0.25(5600) = 1400
 |  |  | 5340

## Slide 75: مسألة بائع الصحف
سنفترض أن كمية الاستهلاك متغير عشوائي متصل يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط وانحراف معياري
مثال 9: أحد محلات بيع لوازم الرحلات يريد شراء وتخزين كمية (جالون) من الزيت ليبيعه في موسم الشتاء في إحدى المناطق الصحراوية السياحية. كمية الزيت التي يمكن بيعها تتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط 500 جالون وانحراف معياري 100 جالون. تكلفة شراء جالون واحد هي $4 ويتم بيعه بقيمة $6 ، والكميه التي لم تباع بنهاية الموسم سيتم إرجاعها وبيعها لمورد محلي بسعر $3. ماهي الكمية المثلى للشراء.

## Slide 76: مسألة بائع الصحف
إذا ، ،
كمية الطلبية المثلى التي ستقلل القيمة المتوقعة هي التي تحقق :
من جدول التوزيع الطبيعي القياسي نجد أن .
الكمية المثلى للطلبية هي:
سيتم شراء جالون .