## Slide 1: 101 جيو عملي
الجزء الثاني – الخرائط الجيولوجية و الكنتورية

## Slide 2: مقدمة
الخرائط: صوره مصغره ذات بعدين موقعه على ورقه، تمثل ما هو موجود على سطح الارض
الخرائط الطوبوغرافية والجيولوجية عباره عن مسقط افقي لمنطقة ما من سطح الارض موضح عليها الظواهر التضاريسية او الجيولوجية

## Slide 4
الخرائط الكنتورية

## Slide 5
خط الكنتور Contour Line
عبارة عن خط وهمي يرسم مارا بمجموعة من النقاط الموجدودة على الخريطة
•المسافة الكنتورية للخريطة الكنتورية
هي الفارق في الارتفاع بين الخطوط الكنتورية المتعاقبة
# ملاحظة: عاده منحنيا او دائريا ونادرا ما يكون مستقيما

## Slide 6: طريقة رسم خريطة كنتوريه
التوصيل بين النقاط المتساوية في القيمة
في حالة وجود نقطة بين خطين متتاليين ، فان هذه النقطة تمثل المسافة الاقرب. تسمى نقاط مساعده
الفترة الكنتورية: هي المسافة الرأسية بين كل خطي كنتور متتاليين

## Slide 7: مميزات خطوط الكنتور
عندما تكون الخطوط قريبة من بعضها البعض يكون حجم الانحدار كبيرً أي يكون التغيير شديد الانحدار
عدم دمج خطوط الكنتور_عدم تقاطع الخطوط

## Slide 9
خطوط الكنتور ذات المنحنيات المقفلة
عند رسم خطوط لتمثل تل مخروطي منتظم نجدها على شكل دوائر متحدة المركز

## Slide 11
خطوط الكنتور تمثل مجرى مائي او نهر
يتم التعرف عليها من خلال الخطوط التى تكون على شكل زوايا حاده رقم7
7
رأس الزاويه: متجه نحو المنبع
فتحة الزاويه: اتجاه المصب

## Slide 12: أمثلة

## Slide 15
السرج:عبارة عن جبلين يشتركان في قاعده مرتفعة تشبه سرج الحصان. وتكون خطوط الكنتور على هيئه مجموعتين من الدوائر.
الهضبة: خطوط الكنتور تزداد في الارتفاع الى الداخل بحيث اخر خط يحصر داخلة مساحة كبيرة نوعا ما.
سهل: عبارة عن منطقه بين مرتفعين.

## Slide 16: امثلة

## Slide 17: المنحدرات
منحدر محدبConvex Slope
تكون فيه خطوط الكنتور متباعدة في الجزء المرتفع ومتقاربة في الجزء السفلي من المحدر
منحدر مقعرConcave Slope
تكون فيه خطوط الكنتور متقاربه في المناطق المرتفعه ومتباعدة في المناطق المنخفضة من المنحدر. يكون الجزء العلوي على هيئة جرف، بينما يكون انحدار الجزء السفلي خفيفاً

## Slide 18: امثلة - منحدر محدبConvex Slope

## Slide 19: امثلة - منحدر مقعرConcave Slope

## Slide 20: مقياس الرسم Scale
1- الطريقة الكسرية
يعني اننا لو اخذنا 1سم على الخريطة,فانها تساوي 10,000 على الطبيعه.
2- الطريقة النسبية
10,000:1 تعني كل 1سم يساوي 10,000 على الطبيعه
3-الطريقة البيانية
4-الطريقة الكتابية
مثال: كل 1سم يساوي 100متر
1
10,000