## Slide 1: DNA Quantification
قياس كمية الدنا

## Slide 2
امكن تقييم كمية DNA المستخلصه باستخدام طرق مختلفة بما في ذلك الامتصاص (الكثافة الضوئيه ) ، التفريد الكهربائي لجل الاجاروز ، أو استخدام الأصباغ المظهره ل DNA. جميع الطرق الثلاثة ملائمة ، ولكن لها متطلبات مختلفة من حيث المعدات اللازمة ، وسهولة الاستخدام ، والحسابات التي يجب مراعاتها.

## Slide 3: التحقق من الجودة الاستخلاص بطريقة مقياس الطيف الضوئي
قراة الجينوم بجهاز الطيف عند O.D260 لوزن 50 ميكروغرام /1 مل. يحتوي محلول DNA النقي على نسبة O.D 260: O.D 280 تبلغ 1.8 : 1.
يتم حساب تركيز الحمض النووي باستخدام الصيغة :
تركيز الحمض النووي (ميكروغرام / ميكرولتر) = O.D عند 260 نانومتر × مرات التخفيف × القيمة القياسية.
إذا كان O.D260 يساوي 1.00 ، فإنه يعادل 50 ميكروغرام من الحمض النووي لكل مل (قياسي) نحن نأخذ 50 ميكرولتر من الحمض النووي في 1 مل محلول المنظم TE ، مما يعني أنه مخفف 20 مرة .

## Slide 4
مثال :
اذا كانت قراءة مقياس الطيف الضوئي عند O.D260= 0.112 نانوميتر ، فسيتم حساب تركيز الحمض النووي على أنه ،
تركيز الحمض النووي (ميكروغرام / ميكرولتر) = 0.112 × 20 × 50 = 112 ميكروغرام / مل.
معظم مستخلصات الحمض النووي ليست نقية ، وبالتالي فإن تقديرات التركيز باستخدام قياسات الطيف الضوئي لامتصاص الأشعة فوق البنفسجية قد تكون مضللة بسبب التداخل بواسطة ملوثات الحمض النووي الريبي أو الأحماض غير النووية.

## Slide 5
في هذه الحالة ، يمكن تحقيق القياس الكمي للحمض النووي عن طريق تشغيل عينات الحمض النووي على 1٪ جل أجاروز ملونه ببروميد إيثيديوم (0.5 ميكروغرام / مل).

## Slide 6: إجراء قياس الطيف الضوئي :
1- قم بتشغيل مقياس الطيف الضوئي.
2. قم بتشغيل الوضع على الأشعة فوق البنفسجية.
3. تعيين الطول الموجي إلى 280 نانومتر.
4. اغسل الخليه الزجاجيه باستخدام H2O المقطر. يجفف باستخدام المناديل .

## Slide 7
5- باستخدام ماصة صغيرة ماكروببت، يتم تنظيف الخلايا الزجاجيه بواسطة بفر TE.
6. أدخل الخلية الزجاجيه التي تحتوي على 100 ميكرولتر من TE في الجهاز السبكتروفوتوميتر .
7. اضبط القراءة على الصفر.
8. اضبط الطول الموجي على 260 ثم اضبط القراءة على صفر.
9.اخرج الخليه الزجاجيه من الجهاز وتخلص من TE.
10- أضف 5.0 µI ميكرو لتر من عينة الحمض النووي في الخلية الزجاجيه .
11. إضافة 95 ميكرولتر من TE. امزج المحلول جيدًا.
12. أدخل الخلية الزجاجيه في حجيرة العينة وأغلق الغطاء بإحكام.

## Slide 8
اقرأ قيمة O.D مباشرة من الشاشة. وهذا يعطي تركيز الحمض النووي عند ضربه في 1000. أي إذا كان O.D يساوي 0.200 ، فإن تركيز الحمض النووي يساوي 0.200x 50x20=200 ميكروغرام / مل (50 لأن وحدة O.D تتوافق مع تركيز 50 ميكروغرام / مل و 20 لأن تم تخفيف محلول الحمض النووي 20 مره X).
لتقييم نقاء العينات:
14. قراءة O.D عند 280 نانومتر.
15- حساب OD260 / OD280. تشير قيمة النسبة 1.8 إلى عدد نقي للغاية للحمض النووي. اذا كانت القيمه أقل بكثير مما يعني وجود كبير للملوثات (بشكل عام البروتينات) بحيث لا يتم ضمان الكميات الدقيقة للأحماض النووية.
16. اقرأ قيم O.D للعينات الأخرى عند 260 و 280 نانومتر عن طريق تكرار الخطوات الموضحة أعلاه. تأكد من غسل الخلية الزجاجيه جيدًا باستخدام TE المحلول المنظم بين عينات الحمض النووي .

## Slide 9
https://www.youtube.com/watch?v=qw2ZaUXgWHU
يمكنك التوسع بمشاهدة الافلام ذات العلاقه